PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

-

SMĚRNÁ ČÁST

Prosinec 2004

Identifikace zpracovatele projektu

Název firmy 		:	Středočeské komunální služby, s.r.o.

Adresa 		:	nám. Starosty Pavla 13, 272 01  Kladno

Statutární zástupce	:	Mgr. Jan Vrba, Ing. Petr Schönfeld

Právní forma 		:	společnost s ručením omezeným

IČ 			:	26155095

DIČ 			:	030-26155095

Bank. spoj.		:	KB a.s. Kladno

č.ú.: 276103420267/0100

Tel., fax 		:	312 246 240, 312 246 265

E-mail 		:	skoms@sks-cz.cz

OBSAH

| Kapitola | Název kapitoly | Strana |
| --- | --- | --- |
| A. | REALIZAČNÍ PROJEKTY | 4 |
| 2. | ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY | 4 |
| 2.1 | Využitelné složky komunálních a obalových odpadů | 4 |
| 2.2 | Komunální biologicky rozložitelné odpady | 11 |
| 3. | ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY | 14 |
| 3.1. | Nebezpečné odpady | 14 |
| 3.2. | Nebezpečné složky komunálních odpadů | 17 |
| 3.3. | Odpady ze zdravotnictví | 18 |
| 4. | ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI ODPADY | 20 |
| 4.1. | Odpady s obsahem PCB | 20 |
| 4.2. | Odpadní oleje | 22 |
| 4.3. | Baterie a akumulátory | 26 |
| 4.4. | Kaly z čistíren odpadních vod | 36 |
| 4.5. | Odpady s obsahem azbestu | 38 |
| 4.6. | Autovraky | 42 |
| 5. | DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUPINY ODPADŮ A ZAŘÍZENÍ | 43 |
| 5.1. | Stavební a demoliční odpady | 43 |
| 5.2. | Odpadní elektrická a elektronická zařízení | 46 |
| 5.3. | Odpady vzniklé následkem krizových situací | 54 |
| 6. | PODÍL ODPADŮ UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY | 57 |
| B. | NÁSTROJE ŘÍZENÍ | 63 |
| C. | APLIKACE POH STČ KRAJE | 66 |

A. REALIZAČNÍ PROJEKTY

2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady

2.1. Využitelné složky komunálních a obalových odpadů

Cíl A :

Zvýšit do roku 2008 využití komunálních odpadů na území kraje na 93 kg využitých komunálních odpadů na obyvatele a rok, s výhledem zvýšit celkové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 *).

* Stav nakládání s využitelnými složkami KO bude pravidelně vyhodnocován. Na základě zjištěných skutečností v roce 2008 bude připraven plán dalšího možného rozvoje se zajištěním technologického řešení pro 50 % využití komunálních odpadů na území kraje.

Požadované výstupy:

A.1.	Využitelné složky komunálních odpadů jsou důsledně tříděny v obcích a u jednotlivých původců (živnosti, průmysl)

A.2.	Je zajištěna dostatečná infrastruktura pro separaci a následnou úpravu odpadů na druhotné suroviny nebo jinak využitelnou formu

A.3.	Jsou provozována zařízení na konečné zpracování odpadů v souladu s nejlepšími dostupnými technikami

A.4.	Odpady jsou využívány v maximální možné míře s ohledem na environmentální a ekonomické podmínky materiálově a energeticky

A.5.	Nezbytně nutné množství KO je odstraňováno na způsobilých skládkách

A.6.	Je vytvořen integrovaný systém nakládání s KO s optimalizovaným využitím regionálních i republikových zařízení

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1. Využitelné složky komunálních odpadů jsou důsledně tříděny v obcích a u jednotlivých původců (živnosti, průmysl) |
| A.1.1. identifikovat obce a největší původce, kteří neprovádějí oddělený sběr všech využitelných složek | 30.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 100-150 |
| A.1.2. stanovit cíle odděleného sběru pro živnosti a ostatní původce | 30.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 70-100 |
| A.1.3. realizovat dlouhodobou informační kampaň o třídění a využívání odpadů pro původce a veřejnost | trvale od 1.1.2006 | autorizovaná obalová společnost | 1.000-2.000 / rok |
| A.1.4. uplatňovat systém kontroly sběru odpadů v obcích a především u ostatních původců | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | nestanoveno (organizační opatření) |
| A.2. Je zajištěna dostatečná infrastruktura pro separaci a následnou úpravu odpadů na druhotné suroviny nebo jinak využitelnou formu |
| A.2.1. stanovit podrobně požadované technické podmínky pro oddělený sběr v obcích a u původců | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 100 |
| A.2.2. zhodnotit stávající zařízení na dotřídění a další úpravu odpadů, stanovit technické a minimální kapacitní podmínky pro provozování takových zařízení a výstavbu nových zařízení na území kraje v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi | 31.3.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 400 |
| A.2.3. zhodnotit lokalizaci zařízení a jejich další rozvoj s ohledem na velikost svozové oblasti | 30.6.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 150 |
| A.3. Jsou provozována zařízení na konečné zpracování odpadů v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi |
| A.3.1. identifikovat a zhodnotit zpracovatelské kapacity pro jednotlivé využitelné složky komunálních odpadů v kraji | 31.3.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300 |
| A.3.2 zpracovat plán lokalizace a dalšího rozvoje zpracovatelských zařízení na území kraje | 30.6.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 150-200 |
| A.3.3. zhodnotit možnosti zpracování jednotlivých složek komunálních odpadů s využitím kapacit v jiných krajích | 31.3.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 150-200 |
| A.3.4 podporovat odbyt výrobků z druhotných surovin nebo jinak upravených výrobků na území kraje zejména ve veřejném sektoru | trvale od 1.1.2006 | Kraj, obce, města | Nestanoveno (organizační opatření) |
| A.4. Odpady jsou využívány v maximální možné míře s ohledem na environmentální a ekonomické podmínky materiálově a energeticky |
| A.4.1. zhodnotit nákladovost jednotlivých způsobů využití s ohledem na možnosti v kraji. Při hodnocení zohlednit nejnovější poznatky o působení jednotlivých způsobů využití na životní prostředí | 30.6.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300 |
| A.4.2. navrhnout a pravidelně aktualizovat míru využití pro jednotlivé složky komunálních odpadů s ohledem na možnosti využití | Trvale 1x ročně od 1.1.2007 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 150 (jednorázově) 100 (ročně) |
| A.5. Nezbytně nutné množství KO je odstraňováno na způsobilých skládkách |
| A.5.1. provést hodnocení skládek způsobilých k ukládání komunálního a obalového odpadu | částečně provedeno, 2.etapa do 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 500 |
| A.5.2. zavést systém důsledné kontroly zákazu ukládání využitelných složek KO na skládky | Trvale od 1.7.2005 | Kraj, ČIŽP | Nestanoveno (organizační opatření) |
| A.5.3 zavést systém kontroly odpadářských firem a provozovatelů zařízení na důsledné využívání vytříděných složek KO | Trvale od 1.1.2006 | Kraj, ČIŽP | Nestanoveno (organizační opatření) |
| A.6. Je vytvořen integrovaný systém nakládání s KO s optimalizovaným využitím regionálních i republikových zařízení |
| A.6.1 Navrhnout optimální postupy pro sběr, svoz, úpravu, zpracování a odstraňování komunálních odpadů v obcích a pro původce s ohledem na technické možnosti a lokalizaci zařízení v kraji a ostatních krajích | 30.6.2005 aktualizace 30.6.2007 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300-400 (návrh) 300-400 (aktualizace) |
| A.6.2 Zkoordinovat postupy s ostatními kraji zejména z hlediska využití jednotlivých zařízení | Trvale od 1.1.2005 | Kraj, obce, města | Nestanoveno (organizační opatření) |

Rizika a příležitosti :

R1 - Nedostatečný zájem o soukromé investice do zpracování využitelných složek KO.

R2 - Kolísání cen na trhu s druhotnými surovinami,

R3 - nízká nebo žádná poptávka po výrobcích z odpadů

R4 - Sociální nepřijatelnost zvýšených cen za modernější nakládání s odpady.

R5 - Nedostatek kvalitních zařízení na úpravu a zpracování odpadů

P1 – spolupráce s autorizovanou obalovou společností provozující integrovaný systém nakládání s komunálními a obalovými odpady na úrovni obcí i kraje

P2 – při vytvoření kvalitního návrhu integrovaného systému nakládání s KO v rámci kraje možnost získání dotací na jeho realizaci

z prostředků EU

P3 – pobídky kraje, obcí k rozvoji podnikatelských aktivit na území kraje

## Související realizační programy:

| Název | „Zvýšení využití komunálních odpadů v kraji“ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích ke zvýšení podílu využitých KO a omezení jejich ukládání na skládky |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností A.1.1.,1.2, 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3, 4.1., 4.2., 6.1. |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 31.12. 2007 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenské firmy |
| Dotčené subjekty | soukromý sektor, města a obce, původci odpadů, veřejnost, kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | Min. 5-7 mil. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje, účelová dotace ze SFŽP případně z fondů EU, autorizovaná obalová společnost |

Cíl B:

Na území kraje dosáhne výtěžnost separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy) minimálně 23 kg na obyvatele za rok 2004 a minimálně 27 kg na obyvatele za rok 2005. Do roku 2008 bude dosažena následující struktura výtěžnosti separovaného sběru: papír 45%, sklo 33%, plasty 14% a kovy 8%.

Požadované výstupy:

B.1.	Efektivita odděleného sběru jednotlivých komodit z domovních odpadů se zvyšuje vlivem ekonomických a technických opatření 	v obcích.

B.2.	Dochází k optimalizaci svozových oblastí se společným řešením pro sběr a následnou úpravu sebraných využitelných odpadů.

B.3.	Zvyšuje se účast obyvatel na odděleném sběru využitelných složek komunálních odpadů díky dlouhodobé nformační kampani.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1. Efektivita odděleného sběru jednotlivých komodit z domovních odpadů se zvyšuje vlivem ekonomických a technických opatření v obcích. |
| B.1.1. zvýšit hustotu separačních hnízd v obcích na 1 sběrné místo s 3 kontejnery/ 300-350 obyvatel | 31.12.2006 | Obce, města, kraj, autorizovaná obalová společnost v rámci realizačního programu | 10.000 -15.000 |
| B.1.2. propagovat možnosti pytlového sběru ve venkovské zástavbě | trvale od 1.1.2005 | Obce, města | nestanoveno |
| B.1.3. zvýšit vybavenost obcí sběrnými dvory na celkový počet 200 (5-8 tis. obyvatel/sběrný dvůr) | 31.12.2008 | Obce, města, kraj, autorizovaná obalová společnost, systémy zpětného odběru výrobků | 40.000-50.000 |
| B.2. Dochází k optimalizaci svozových oblastí se společným řešením pro sběr a následnou úpravu sebraných využitelných odpadů. |
| B.2.1. podporovat zajištění sběru odpadů ve větších svozových oblastech | trvale od 1.1..2005 | Kraj, obce, města, autorizovaná obalová společnost | nestanoveno |
| B.2.2. podporovat koncentraci vytříděných odpadů do velkokapacitních zařízení na úpravu odpadů | trvale od 1.1.2005 | Kraj, obce, města, autorizovaná obalová společnost | nestanoveno |
| B.2.3. podpořit vznik překládacích stanic pro v oblastech, kde není dostupné zařízení na dotřídění a úpravu odpadů (cca 2 stanice) | 31.12.2008 | Kraj, obce, města, autorizovaná obalová společnost | 20.000 |
| B.3. Zvyšuje se účast obyvatel na odděleném sběru využitelných složek komunálních odpadů díky dlouhodobé informační kampani. |
| B.3.1. zpracovat komunikační strategii pro oblast nakládání s KO s jasně definovanými cílovými skupinami a formami komunikace | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300 |
| B.3.2. zajistit realizaci kampaně na úrovni kraje | Trvale od 1.1.2006 | Kraj, PR agentura, autorizovaná obalová společnost | 1.500 / rok |
| B.3.3. podpořit a koordinovat lokální kampaně | trvale od 1.1.2006 | Kraj, města a obce, autorizovaná obalová společnost, PR agentura | nestanoveno |
| B.3.4 podporovat dlouhodobé výchovně-vzdělávací programy pro mladší věkové skupiny | trvale od 31.12.2006 | Kraj, města a obce, autorizovaná obalová společnost, neziskový sektor | nestanoveno |
| B.3.5 Podporovat vzdělávací programy pro představitele obcí a původce | Trvale od 1.1.2005 | Kraj, autorizovaná obalová společnost, PR agentura | 500 / ročně |

Rizika a příležitosti :

R1 – nezájem obcí o rozšíření tříděného sběru

R2 – nezájem odpadářských firem o zajištění využívání vytříděných odpadů

P1 - Spolupráce s AOS provozující integrovaný systém nakládání s komunálními a obalovými odpady na úrovni obcí i kraje

P2 - Pobídky obcím příp. firmám na investice do zařízení a technického zajištění sběru a úpravy využitelných odpadů

P3 - Získání finančních prostředků z dotací EU

## Související realizační programy:

| Název | „Zvýšení účasti veřejnosti, obcí a původců na tříděném sběru komunálních a jim podobných odpadů a jejich následném využití “ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích ke zvýšení zapojení všech dotčených subjektů na tříděném sběru a následném využití komunálních odpadů |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností 1.3./2.1.1, 3.1., 3.2, 3.3, 3.4., 3.5. |
| Termín realizace | od schválení KPOH min. do 31.12. 2008 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenské firmy, PR agentury, autorizovaná obalová společnost, neziskové organizace |
| Dotčené subjekty | města a obce, původci odpadů, veřejnost, kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 2,8 mil. Kč v prvním roce |
| Způsob financování | rozpočet kraje, účelová dotace ze SFŽP případně z fondů EU, autorizovaná obalová společnost |

Cíl C:

Všechny obce v kraji budou do roku 2005 provozovat na svém území systém odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů ve složení papír, plasty, sklo.

Požadované výstupy:

C1. Bude zajištěna dostatečná a dostupná sběrová síť pro komodity papír, plasty, sklo (kovy, nápojové kartony) pro všechny občany kraje,

C2. Odběr a následná úprava sebraných odpadů je zajištěna v dostatečné síti zařízení na území kraje.

C3. Kraj podporuje využití výrobků z druhotných surovin (zejména plasty, papír) v komunální sféře.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1. Bude zajištěna dostatečná a dostupná sběrová síť pro komodity papír, plasty, sklo (kovy, nápojové kartony) pro všechny občany kraje. |
| C.1.1. podpořit zajištění sběru kombinací nádobového, pytlového a dalších forem sběru ve všech obcích kraje (viz A.2. a B.1) | viz termíny výstupů A.2. a B.1. | Obce, města, kraj, autorizovaná obalová společnost | viz náklady výstupů A.2. a B.1 |
| C.2. Odběr a následná úprava sebraných odpadů je zajištěna v dostatečné síti zařízení na území kraje |
| C.2.1 zpracovat plán podpory zařízení na úpravu využitelných složek KO na území kraje | 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| C.2.2. podporovat úpravu odpadů (dotřídění na druhotné suroviny) na území kraje (viz činnosti A.3.1.,A.3.2,B.2.2.) | viz termíny činností A.3.1., A.3.2., B.2.2. | Obce, města, kraj autorizovaná obalová společnost | nestanoveno |
| C.3. Kraj podporuje využití výrobků z druhotných surovin (zejména plasty, papír) v komunální sféře |
| C.3.1. navrhnout plán podpory odbytu výrobků z druhotných surovin v komunální sféře | 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| C.3.2. podporovat využití výrobků z druhotných surovin dle schváleného plánu | Trvale od 30.6.2005 | města a obce, kraj | nestanoveno |

Rizika a příležitosti :

R1 - Nedostatečný zájem o soukromé investice do zpracování využitelných složek KO.

R2 - Nedostatečný odbyt vytříděných odpadů

R3 – upřednostňování levnějších způsobů nakládání s využitelnými složkami KO než využití

P1 – spolupráce s autorizovanou obalovou společností

P2 – důsledná kontrola obcí jako původců odpadů a firem nakládajících s odpady

P3 – podpora odbytu výrobků z druhotných surovin

## Související realizační programy:

| Název | „Zajištění technického zázemí pro rozvoj tříděného sběru a následného využití KO“ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích k zajištění dostatečného třídění, úpravy a využití KO na území kraje |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností 1.1, 1.3, 2.3/2.1.2., 1.1. 2.1, 2.2, 3.1. |
| Termín realizace | od schválení KPOH min. do 31.12. 2007 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenské firmy, autorizovaná obalová společnost, obce, města, kraj |
| Dotčené subjekty | soukromý sektor, města a obce, veřejnost, kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | Min. 400 tis. Kč, ostatní náklady nestanoveny |
| Způsob financování | rozpočet kraje, účelová dotace ze SFŽP případně z fondů EU, autorizovaná obalová společnost |

2.2. Komunální biologicky rozložitelné odpady (BRKO)

Cíl D :

Na území kraje se sníží podíl skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO) o 25 % do roku 2010, o 50 % do roku 2013 a o 65 % do roku 2020 oproti oproti produkovanému množství tohoto druhu odpadu v roce 1995.

Požadované výstupy:

D.1.	BRKO jsou odděleně shromažďovány ze soustředěných průmyslových a živnostenských zdrojů,

D.2.	Je zavedena praxe správného domovního kompostování,

D.3.	Komunální systémy zajišťují separovaný svoz, zpracování a využití BRKO,

D.4.	Jsou provozovány kompostárny a další zařízení s dostatečnými kapacitami pro BRKO,

D.5.	Nezbytně nutné množství BRKO je ukládáno pouze na způsobilé skládky.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1. BRKO jsou odděleně shromažďován ze soustředěných průmyslových a živnostenských zdrojů. |
| D.1.1. Identifikovat největší původce BRKO (zpracování potravin, tržnice, veřejné stravování apod.). | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 150 |
| D.1.2. Stanovit a implementovat minimální množství BRKO pro povinný oddělený sběr. | 30.6.2006 | krajský úřad (na základě doručených POH původců BRKO) | nestanoveno (organizační opatření) |
| D.1.3. Provést účinnou osvětu separace BRKO v živnostenském sektoru. | 31.12.2006 | PR agentura v rámci realizačního programu | 300 |
| D.1.4. Zahájit a soustavně provádět oddělený sběr BRKO v živnostenském sektoru. | trvale od 1.1. 2007 | původci odpadů s obsahem BRKO | náklady bude možné stanovit až po ukončení D.1.1. (ponesou původci odpadů) |
| D.1.4. Provádět pravidelnou kontrolní činnost zaměřenou na separaci a využívání BRKO. | trvale od 1.1.2007 | Krajský úřad , KHES, ČIŽP | nestanoveno (organizační opatření) |
| D.2. Je zavedena praxe správného domovního kompostování. |
| D.2.1. Upřesnit potenciál zpracování BRKO domovním kompostováním ve Středočeském kraji. | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| D.2.2. Určit oblasti vhodné pro rozvoj domovního kompostování. | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu |  |
| D.2.3. Zpracovat metodiku správného domovního kompostování. | 31.12.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 100 |
| D.2.4. Vybavit všechny cílové domácnosti propagační nádobou pro shromažďování BRKO. | 1.1.2007 – 31.12.2013 | PR agentura v rámci realizačního programu | 700 / rok |
| D.2.5.Vydat a distribuovat informační leták „Proč a jak doma kompostovat„. | 31.12.2006 | PR agentura v rámci realizačního programu | 500 |
| D.3. Komunální systémy zajišťují separovaný svoz, zpracování a využití BRKO. |
| D.3.1. Stanovit minimální velikost svozové oblasti, kde je povinnost odděleně shromažďovat BRKO. | 31.12.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 50 |
| D.3.2. Implementovat zásady programu BRKO do plánů odpadového hospodářství a obecně závazných vyhlášek obcí ve Stč.kraji. | do 2 let od schválení POHK | krajský úřad,města a obce | nestanoveno (organizační opatření) |
| D.3.3. Zahájit oddělený sběr BRKO ve vybraných větších městech. | od 1.1.2007 | města a obce |  |
| D.3.4. Instalovat kontejnery pro BRKO ve všech větších sběrných dvorech. | 1.1.2007 – 31.12.2013 | provozovatelé sběrných dvorů | 500 / rok |
| D.3.5. Vypsat a vyhodnocovat soutěž pro nejlepší komunální projekty BRKO. | 1.1.2007 – 31.12.2007 | krajský úřad v rámci realizačního programu | 100 |
| D.4. Jsou provozovány kompostárny a další zařízení s dostatečnými kapacitami pro BRKO. |
| D.4.1. Podrobněji identifikovat zpracovatelské kapacity BRKO ve Středočeském kraji. | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 250 |
| D.4.2. Zpracovat plán rozmístění a rozvoje zpracovatelských kapacit ve Středočeském kraji. | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu |  |
| D.4.3. Zajistit návaznost plánu odpadového hospodářství kraje na systém územního plánování. | 31.12.2005 | Krajský úřad (odbor ŽPaZ a odbor ÚRR) | nestanoveno (organizační opatření) |
| D.4.4. Podporovat soukromé investice do zpracování BRKO a přístup k dotačním titulům v ČR a EU. | trvale od schválení POHK | Krajský úřad města a obce | nestanoveno (organizační opatření) |
| D.4.5. Podporovat uzavírání dlouhodobých smluv na využívání zpracovatelských kapacit. | trvale od schválení POHK | Krajský úřad města a obce | nestanoveno (organizační opatření) |
| D.4.6. Podporovat využívání kompostů ve veřejném i soukromém sektoru. | trvale od schválení KPOH | Krajský úřad a jím řízené organizace, města a obce, soukromý sektor | nestanoveno (organizační opatření) |
| D.5. Nezbytně nutné množství BRKO je ukládáno pouze na způsobilé skládky. |
| D.5.1. Provést revizi skládek se zaměřením na vodní a plynové hospodářství | částečně provedeno, 2.etapa do 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | viz náklady na činnost A.5.1. |
| D.5.2. Připravit a schválit pro každou skládku „Plán úprav skládky“ (Site Reconditioning Plan) | částečně provedeno, 2.etapa do 30.6.2005 | provozovatelé skládek | viz náklady na činnost A.5.1. |
| D.5.3. Určit skládky způsobilé pro příjem BRKO včetně navazujících podmínek (provozní řády). | do 31.12.2005 | Krajský úřad | nestanoveno (organizační opatření) |
| D.5.4. Důsledně a systematicky kontrolovat dodržování zákazu skládkování kompostovatelných odpadů. | trvale od 1.1.2006 | Krajský úřad, ČIŽP | nestanoveno (organizační opatření) |
| D.5.5. Podporovat zpracování BRKO v rámci areálu stávajících skládek. | trvale od schválení POHK | Krajský úřad | nestanoveno (organizační opatření) |

Rizika a příležitosti :

R1 - Nedostatečný zájem o soukromé investice do zpracování komunálních bioodpadů.

R2 - Nedostatečný odbyt vyprodukovaných kompostů.

R3 - Sociální nepřijatelnost zvýšených cen za modernější nakládání s odpady.

## Související realizační programy:

| Název | „Snížení podílu BRKO ukládaných na skládkách odpadů“ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích ke snížení BRKO ukládaných na skládkách odpadů |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností 1.1., 1.3, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.1., 3.5., 4.1., 4.2., 5.1. |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 31.12. 2013 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenské firmy, PR agentury |
| Dotčené subjekty | soukromý sektor, města a obce, původci odpadů, veřejnost, kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 10 mil. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje, účelová dotace ze SFŽP případně z fondů EU |

3. Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady

3.1. Nebezpečné odpady

## Cíl E :

Předcházet vzniku a omezovat produkci nebezpečných odpadů u původců, zejména ve výrobních odvětvích, s cílem snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování  a snižovat rizika na zdraví v celém cyklu produkce a nakládání s nebezpečnými odpady.

## Účel:

Minimalizování vlivu nebezpečných odpadů na zdraví lidí a životní prostředí ve všech fázích nakládání s nimi je jednou s priorit Plánu odpadového hospodářství ČR. S tím souvisí i omezování množství vznikajících nebezpečných odpadů a snižování spotřeby surovin, které způsobují nebezpečné vlastnosti odpadů.

## Požadované výstupy:

- Omezovat produkci nebezpečných odpadů ve výrobě, zejména změnou výrobních procesů a technologií produkujících nebezpečné odpady,

- Podporovat zavádění programů čistší produkce do výrobních a průmyslových firem,

- Důsledně odděleně shromažďovat nebezpečné odpady již v místě jejich vzniku, tak aby zbytečně nedocházelo ke kontaminaci většího než nezbytně nutného množství odpadů nebezpečnými vlastnostmi,

- Uplatňovat princip hierarchie nakládání s odpady i pro odpadové proudy nebezpečných odpadů,

- Trvale snižovat podíl obyvatel exponovaných rizikem profesního a občanského ohrožení z titulu nakládání s nebezpečnými odpady,

- Pravidelně kontrolovat způsob nakládání s nebezpečnými odpady ve výrobních a průmyslových firmách.

Odpovědnost za realizaci výstupů:

- Původci nebezpečných odpadů

- ČIŽP a orgány ochrany veřejného zdraví

- Středočeský kraj

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| E.1. Omezovat produkci nebezpečných odpadů ve výrobě, zejména změnou výrobních procesů a technologií produkujících nebezpečné odpady |
| E.1.1. Analyzovat celý životní cyklus (LCA) produkovaných výrobků a zařízení s cílem nalézt možnosti omezení jejich nebezpečných vlastností | do 30.6. 2006 | původci nebezpečných odpadů | na náklady původců nebezpečných odpadů |
| E.1.2. Na základě analýzy uvedené v bodě E.1.1. nahradit, tam kde je to možné, materiály a výrobky s nebezpečnými vlastnostmi a provést změny či úpravy výrobní technologie | průběžně | původci nebezpečných odpadů | na náklady původců nebezpečných odpadů |
| E.2. Podporovat zavádění programů čistší produkce do výrobních a průmyslových firem |
| E.2.1. Zavádět metody čistší produkce do výroby | trvale od schválení KPOH | původci nebezpečných odpadů | na náklady původců nebezpečných odpadů |
| E.2.2. Podporovat certifikace firem v oblasti EMS a ISO 14 000 | trvale od schválení KPOH | Středočeský kraj, RRA, oborové profesní svazy | neuvedeno (organizační opatření) |
| E.2.3. Podporovat přístup k dotačním titulům v ČR a EU pro zavádění metod čistší produkce do výroby a pro zavádění systémů EMS a ISO 14 000 | trvale od schválení KPOH | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, RRA | neuvedeno (organizační opatření) |
| E.3. Důsledně odděleně shromažďovat nebezpečné odpady již v místě jejich vzniku, tak aby zbytečně nedocházelo ke kontaminaci většího než nezbytně nutného množství odpadů nebezpečnými vlastnostmi |
| E.3.1. Přijmout organizační a technická opatření k zamezení vzájemného mísení odpadů a kontaminace odpadů nebezpečnými vlastnostmi | trvale od schválení KPOH | původci nebezpečných odpadů | na náklady původců nebezpečných odpadů |
| E.4. Uplatňovat princip hierarchie nakládání s odpady i pro odpadové proudy nebezpečných odpadů |
| E.4.1. Iniciovat a podporovat všemi dostupnými prostředky změny výrobních postupů směrem k nízkoodpadovým až bezodpadovým technologiím | průběžně | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, oborové profesní svazy | bez nákladů (organizační opatření) |
| E.4.2. Podporovat zavádění technologií pro regeneraci nebezpečných látek obsažených v odpadech, tj. procesů jejichž výsledkem je získání druhotné suroviny nebo energie za účelem úspory primárních přírodních zdrojů | průběžně | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, oborové profesní svazy | bez nákladů (organizační opatření) |
| E.2.3. Podporovat přístup k dotačním titulům v ČR a EU pro zavádění nízkoodpadových a bezodpadových technologií a technologií na regeneraci nebezpečných odpadů | trvale od schválení KPOH | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, RRA | neuvedeno (organizační opatření) |
| E.5. Trvale snižovat podíl obyvatel exponovaných rizikem profesního a občanského ohrožení z titulu nakládání s nebezpečnými odpady |
| 4.1. Analyzovat výrobní procesy s cílem omezit možnosti přenášení znečištění mezi jednotlivými složkami ŽP | trvale od schválení KPOH | původci nebezpečných odpadů | na náklady původců nebezpečných odpadů |
| E.5.1. Přijmout organizační a technická opatření k zamezení úniků nebezpečných látek a odpadů do pracovního a okolního prostředí | trvale od schválení KPOH | původci nebezpečných odpadů | na náklady původců nebezpečných odpadů |
| E.5.2. Pravidelně monitorovat zátěž pracovního i okolního prostředí nebezpečnými látkami a odpady | trvale od schválení KPOH | původci nebezpečných odpadů | na náklady původců nebezpečných odpadů |
| E.6. Pravidelně kontrolovat způsob nakládání s nebezpečnými odpady ve výrobních a průmyslových firmách |
| E.6.1. Provádět pravidelné i namátkové kontroly nakládání s nebezpečnými odpady na území Středočeského kraje | trvale od schválení KPOH | ČIŽP, orgány ochrany veřejného zdraví, KÚ odbor ŽPaZ | bez nákladů |
| E.6.2. Provádět minimálně jednou ročně prověrky vedení evidence nebezpečných odpadů | trvale od schválení KPOH | ČIŽP, KÚ odbor ŽPaZ, obce s rozšířenou působností | bez nákladů |
| E.6.3. Pravidelně provádět kontroly zátěže pracovního a okolního prostředí nebezpečnými látkami a odpady ve výrobních a průmyslových firmách a jejich okolí | trvale od schválení KPOH | orgány ochrany veřejného | bez nákladů |

### Rizika a příležitosti:

R1- Dopad na hospodářskou situaci některých původců

R2 - Snaha o splnění snížení měrné produkce nebezpečných odpadů administrativní cestou

P1 - Zvýšení odpovědnosti původců při nakládání s nebezpečnými odpady

## Související realizační programy:

Nejsou navrhovány

3.2. Nebezpečné složky komunálních odpadů

CÍL F:

Zvýšit do roku 2008 množství odděleně sebraných nebezpečných složek komunálních odpadů v obcích a městech Středočeského kraje na 3 kg na obyvatele a rok  a do roku 2013 na 3,5 kg obyvatele a rok.

Požadované výstupy:

- V obcích a městech Středočeského kraje vzrůstá počet trvale přístupných sběrných dvorů, které přijímají nebezpečné složky komunálních odpadů,

- Obce a města využívají pro snížení nákladů spolupráce s výrobci a dovozci zajišťujícími povinný zpětný odběr vybraných výrobků,

- Občané Středočeského kraje jsou dostatečně informováni o možnosti odděleného sběru nebezpečných složek.

Odpovědnost za realizaci výstupů:

- Města a obce

- Povinné osoby

- Středočeský kraj

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| F.1. V obcích a městech Středočeského kraje vzrůstá počet trvale přístupných sběrných dvorů, které přijímají nebezpečné složky komunálních odpadů, |
| F.1.1. Doplnit vybavení 75 % sběrných dvorů v kraji pro příjem N složek TKO. | 31.12.2008 | Obce, Povinné osoby | náklady zahrnuty v činnosti B.1.3. |
| F.2. Obce a města využívají pro snížení nákladů spolupráce s výrobci a dovozci zajišťujícími povinný zpětný odběr vybraných výrobků, |
| F.2.1. Podpořit iniciativu HMP na zpřísnění legislativních podmínek pro zpětný odběr použitých výrobků. | 31.12.2005 | kraj | neuvedeno (organizační opatření) |
| F.2.2. Zajistit informovanost všech obcí v kraji o možnosti spolupráce s povinnými osobami. | 30.6.2006 | kraj, povinné osoby, poradenská firma realizující školení obcí | 200 |
| F.3. Občané Středočeského kraje jsou dostatečně informováni o možnosti odděleného sběru nebezpečných složek. |
| F.3.1. Provést jednorázovou informační kampaň propagující separaci N složek. | 1.1.2008-31.12.2008 | PR agentura pověřená krajem | 500 |
| F.3.2. Spolupracovat s lokálními ekologickými organizacemi formou podpory informačně vzdělávacích projektů. | trvale od 1.1:2006 | kraj, nevládní organizace, obce | 100 / rok |

## 3.3. Odpady ze zdravotnictví

## Cíl G:

Zahájit na území kraje provozování jednotného systému pro nakládání s odpady specifickými pro zdravotnická zařízení  s cílem nejpozději do konce roku 2006 pokrýt v rámci tohoto systému nakládání s 85 % z těchto odpadů.

## Požadované výstupy:

- Ve zdravotnických zařízeních je zaveden jednotný systém bezpečné separace a skladování infekčních a nebezpečných odpadů,

- Program čistší produkce (např.omezování spotřeby materiálů s obsahem toxických složek, snižování N vlastností sterilizací a pod.) je součástí krajského systému,

- Zdravotnická zařízení využívají efektivní logistický systém (vyváženost ekonomických a bezpečnostních požadavků),

- Na území středočeského kraje a hlavního města Prahy je v provozu nejméně 1 zařízení pro bezpečné odstranění zdravotnického odpadu s kapacitou dostatečnou pro oba zmíněné kraje.

Odpovědnost za realizaci výstupů:

- Středočeský kraj

- Zdravotnická zařízení

- Osoby oprávněné k nakládání se zdravotnickými odpady

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| G.1. Ve zdravotnických zařízeních je zaveden jednotný systém bezpečné separace a skladování infekčních a nebezpečných odpadů, |
| G.1.1. Provést zmapování stavu nakládání se zdravotnickými odpady. | I.etapa probíhá II.etapa 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300 |
| G.1.2. Zpracovat metodiku separace a skladování infekčních a nebezpečných odpadů. | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 150 |
| G.1.3. Projednat metodiku se zástupci zdravotnických zařízení | 31.3.2006 | kraj | nestanoveno (organizační opatření) |
| G.1.4. Proškolit personál zdravotnických zařízení | 30.6.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 150 |
| G.1.5. Provést dovybavení zdravotnických zařízení vhodnými skladovacími prostředky | 31.12.2007 | zdravotnická zařízení, kraj | 5 000 |
| G.2. Program čistší produkce je součástí krajského systému, |
| G.2.1. Vypsat program podpory zavádění metod čistší produkce ve zdravotnických zařízeních. | 30.6.2006 | kraj | nestanoveno (organizační opatření) |
| G.2.2. Postupně zavádět programy čistší produkce ve zdravotnických zařízeních. | 1.1.2007-31.31.12.2010 | kraj | 500 / rok |
| G.3. Zdravotnická zařízení využívají efektivní logistický systém (vyváženost ekonomických a bezpečnostních požadavků), |
| G.3.1. Provést dovybavení krajských a obecních zdrav.zařízení moderními skladovacími zařízeními. | 31.12.2007 | zdravotnická zařízení kraj | náklady zahrnuty v činnosti G.1.5. |
| G.3.2. Provést výběrové řízení na zajištění logistiky pro zdravotnické odpady z krajských zařízení. | 30.6.2006 | kraj zdravotnická zařízení | nestanoveno (organizační opatření) |
| G.4. Na území středočeského kraje a hlavního města Prahy je v provozu nejméně 1 zařízení pro bezpečné odstranění zdravotnického odpadu s kapacitou dostatečnou pro oba zmíněné kraje. |
| G.4.1. Provést kontrolu technických a legislativních parametrů všech technologií zneškodňujících odpady ze zdravotnictví na území kraje a Hlavního města Prahy. | 31.12.2005 | ČIŽP Krajský úřad KHES | nestanoveno (organizační opatření) |
| G.4.2. Podpořit získání investičních prostředků pro případné nutné dovybavení centrálního krajského zařízení z fondů EU či SFŽP. | 31.12.2006 | Kraj | nestanoveno (organizační opatření) |
| G.4.3. Podpořit uzavření dlouhodobé smlouvy s vybraným zařízením na odstranění zdravotnických odpadů. | 31.12.2006 | Kraj | nestanoveno (organizační opatření) |

4. Zásady pro nakládání s vybranými odpady

4.1. Odpady s obsahem PCB

## Cíl H:

Do roku 2010 odstranit odpady s obsahem PCB a provést dekontaminaci nebo odstranění zařízení s obsahem PCB na území kraje.

## Požadované výstupy:

- Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace zařízení s obsahem PCB větším než 5 dm3 a respektovat stanovené podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB,

- Připravit v rámci kraje plán dekontaminace, nebo odstranění inventarizovaných zařízení a PCB v nich obsažených,

- Zajistit v rámci kraje sběr a následné odstraňování zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci podle příslušné metodiky.

Odpovědnost za realizaci výstupů:

- Vlastníci PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení s obsahem PCB

- CeHO VÚV T.G.M. jako gestor inventarizace PCB

- Středočeský kraj

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| H.1. Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace zařízení s obsahem PCB větším než 5 dm3 a respektovat stanovené podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB, |
| H.1.1. Spolupracovat s gestorem celostátní inventarizace PCB při dokončení této inventarizace | do 30.6. 2005 | CeHO MŽP ČR, ČIŽP, součinnost KÚ odbor ZpaZ, původci odpadů | bez nákladů |
| H.1.2. Po ukončení inventarizace vyhodnotit zdroje, množství a druhy PCB na území Středočeského kraje | do 30.12. 2005 | KU odbor ŽPaZ | bez nákladů |
| H.2. Připravit v rámci kraje plán dekontaminace, nebo odstranění inventarizovaných zařízení a PCB v nich obsažených, |
| H.2.1. POH původců odpadů obsahují harmonogramy odstranění odpadů s obsahem PCB a harmonogramy dekontaminace zařízení s obsahem PCB | průběžně dle předkládaných POH | původci odpadů | na náklady původců odpadů |
| H.2.1. Všechny odpady s obsahem PCB jsou odstraněny a všechna zařízení s obsahem PCB jsou dekontaminována dle postupů uvedených ve zvláštních právních předpisech | do 31.12. 2010 | původci odpadů | na náklady původců odpadů |
| H.2.3. Je provedena fyzická kontrola odstranění a dekontaminace PCB u původců odpadů | do 31.12. 2011 | ČIŽP, KÚ odbor ZPaZ | bez nákladů |
| H.3. Zajistit v rámci kraje sběr a následné odstraňování zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci podle příslušné metodiky. |
| H.3.1. Spolupracovat s MŽP při vypracování metodiky pro sběr a následné odstraňování zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci. | do vypracování metodiky | KÚ odbor ZPaZ | bez nákladů |
| H.3.2. Zajistit odstranění odpadů s obsahem PCB a dekontaminaci zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci | do 31.12. 2010 | původci odpadů | na náklady původců odpadů |

Rizika a příležitosti :

R1 – Nedokončená inventarizace PCB na celostátní úrovni,

R2 – Staré zátěže odpadů s obsahem PCB, u nichž není znám jejich vlastník,

R3 – Neodborné odstranění odpadů s obsahem PCB a dekontaminace zařízení s obsahem PCB

## Související realizační programy:

Nejsou navrhovány

4.2. Odpadní oleje

## Cíl I:

## Zvyšovat dostupnost sběrných míst použitých odpadních olejů s cílem využít 38 % (50 %) hmotnostních z ročního množství uvedeného na trh do roku 2006 (2012).

## Požadované výstupy:

## Výrobci a dovozci organizují a financují systém sběru, nakládání, využití a odstranění použitých olejů, který dosahuje stanovené úrovně využití,

  - Hustota veřejné sběrné sítě pro použité oleje dosahuje hustoty prodejní sítě nových olejů,

  - Veřejnost je dostatečně informována o systému odděleného sběru použitých olejů a o možnosti bezplatně je odevzdat ve sběrných místech,

  - Odpadní a použité oleje nevhodné k materiálovému využití jsou přednostně upravovány na alternativní paliva,

  - Zabraňovat mísení odpadní odpadních olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování, s ohledem na jejich následné využití,

  - Ukončit spalování odpadních olejů ve středních a malých stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší k 1. červnu 2004.

Odpovědnost za realizaci výstupů:

- Výrobci a dovozci olejů

- Původci odpadních olejů

- Středočeský kraj

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1. Výrobci a dovozci organizují a financují systém sběru, nakládání, využití a odstranění použitých olejů, který dosahuje stanovené úrovně využití |
| I.1.1. Za pomoci celních a živnostenských úřadů, vyhledat výrobce a dovozce olejů se sídlem na území Středočeského kraje. | 30.6. 2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu, celní a živnostenské úřady | 400 |
| I.1.2. Prověřit dotazem u provozovatele kolektivního systému zpětného odběru použitých olejů, zda jsou identifikovaní výrobci a dovozci členy kolektivního systému. | 31.7. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru použitých olejů | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.1.3. V případě, že povinnost zpětného odběru není plněna v rámci kolektivního systému zpětného odběru, požadovat po daném výrobci či dovozci písemné vyjádření jak tuto povinnost zabezpečuje. | 30.9. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, výrobci a dovozci olejů | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.1.4. Pokud povinnost zpětného odběru není u daného výrobce či dovozce plněna, zahájit ve spolupráci s ČIŽP správní řízení o udělení pokuty dle § 66 odst. 3f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. | trvale od 1.10. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.1.5. Dohodnout s MŽP ČR postoupení kopií ročních hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“ jednotlivých výrobců a dovozců olejů se sídlem na území Středočeského kraje. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, MŽP ČR | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.1.6. Na základě ročních hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“ jednotlivých výrobců a dovozců olejů se sídlem na území Středočeského kraje a na základě dat získaných z kolektivního systému zpětného odběru monitorovat pravidelně jednou ročně využití použitých olejů na území Středočeského kraje. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru použitých olejů | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.1.7. V případě nedostatečného využití u konkrétního výrobce či dovozce ho písemně na tento nedostatek upozornit a současně informovat ČIŽP. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.2. Hustota veřejné sběrné sítě pro použité oleje dosahuje hustoty prodejní sítě nových olejů |
| I.2.1. Stanovit minimální počet sběrných míst na území kraje, který musí být provozovány pro splnění kritéria „dostupnosti“. | 30.6. 2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | náklady zahrnuty v činnosti I.1.1. |
| I.2.2. Informovat vývozce a dovozce o zajištění minimálního počtu sběrných míst na území kraje, které musí být provozovány pro splnění kritéria „dostupnosti“. | 31.12. 2005 | informování: KÚ odbor ŽPaZ zajištění sběrné sítě: výrobci a dovozci | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.2.3. Pravidelně jednou ročně porovnat tento počet s množstvím sběrných míst na území kraje, které výrobci a dovozci uvádí v ročním hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.2.4. V případě nedostatečné hustoty sběrné sítě u konkrétního výrobce či dovozce ho písemně na tento nedostatek upozornit a současně informovat ČIŽP. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.3. Veřejnost je dostatečně informována o systému odděleného sběru použitých olejů a o možnosti bezplatně je odevzdat ve sběrných místech |
| I.3.1.Zahrnout nakládání s použitými oleji do obecně závazných vyhlášek upravujících nakládání s komunálními odpady na území jednotlivých obcí. | 30.6.2006 | města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.3.2. Informovat o způsobu nakládání s použitými oleji (včetně seznamu sběrných míst) prostřednictvím webových stránkách www.stredoceske-odpady.cz, | 31.12.2005 | KÚ odbor ŽPaZ, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru použitých olejů, dovozci a výrobci olejů | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.3.3.Informovat prostřednictvím posledních prodejců spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých olejů a plnění této povinnosti průběžně kontrolovat | trvale od 1.1. 2005 | poslední prodejci kontrola: KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.4. Odpadní a použité oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně upravovat na alternativní paliva, |
| I.4.1. Podporovat přístup k dotačním titulům v ČR a EU pro zařízení na energetické využití odpadních olejů | trvale od schválení KPOH | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, RRA, města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| I.5. Zabraňovat mísení odpadních olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování, s ohledem na jejich následné využití. |
| I.5.1. Provést organizační a technická opatření zabraňující mísení odpadních olejů | průběžně | původci odpadních olejů, společnosti nakládající s odpadními oleji | na náklady původců odpadních olejů a společností nakládajících s odpadními oleji |
| I.5.2. Provést kontrolu nakládání s odpadními oleji u původců a společnostní nakládajících s odpadními oleji se zaměřením na opatření zabraňující mísení odpadních olejů | do 30.6. 2006 | ČIŽP, KÚ odbor ZPaZ | bez nákladů |
| I.6. Ukončit spalování odpadních olejů ve středních a malých stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší k 1. červnu 2004, |
| I.6.1. Provést kontrolu dodržování tohoto ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů | do 30.6.2005 | ČIŽP, KÚ odbor ZPaZ | bez nákladů |

Rizika a příležitosti :

R1 – Sběr, odstranění a materiálové využití použitých olejů jsou nákladné, někteří výrobci a dovozci se snaží vyhnout povinnosti zpětného odběru

P1 – Existuje kvalitní legislativa EU v oblasti odpadních olejů

## Související realizační programy:

| Název | „Intenzifikace sběru a využití použitých olejů“ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích k intenzifikaci sběru a využití všech druhů odpadních olejů |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností I.1.1. a I.2.1. |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 30.6. 2006 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenská firma |
| Dotčené subjekty | celní a živnostenské úřady, povinné osoby (výrobci a dovozci), Středočeský kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 400 tis. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru použitých olejů |

4.3. Baterie a akumulátory

Cíl J

Dosáhnout do roku 2006 sběru použitých přenosných baterií a akumulátorů v množství 100 gramů na obyvatele za rok, z toho materiálově využívat minimálně 50 % hmotnostních.

Požadované výstupy:

J.1.Výrobci a dovozci organizují a financují systém sběru, nakládání, využití a odstranění použitých přenosných baterií a akumulátorů, který dosahuje stanovené úrovně sběru,

J.2.Hustota veřejné sběrné sítě pro použité přenosné baterie a akumulátory dosahuje hustoty prodejní sítě nových baterií a akumulátorů,

J.3.Veřejnost je dostatečně informována o systému odděleného sběru použitých přenosných baterií a akumulátorů o možnosti bezplatně je odevzdat ve sběrných místech,

J.4.Na území kraje je vybudováno jedno integrovaného zařízení pro skladování, třídění a zpracování přenosných baterií a akumulátorů celostátního významu, které má dostatečnou kapacitu a při zpracování dosahuje stanovené míry materiálového využití,

J.5.Je dodržován zákaz ukládání přenosných baterií a akumulátorů na skládky, dodržování tohoto zákazu je kontrolováno.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| J.1. Výrobci a dovozci organizují a financují systém sběru, nakládání, využití a odstranění použitých přenosných baterií a akumulátorů, který dosahuje stanovené úrovně sběru |
| J.1.1. Za pomoci celních a živnostenských úřadů, vyhledat výrobce a dovozce přenosných baterií a akumulátorů se sídlem na území Středočeského kraje. | 30.6. 2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu, celní a živnostenské úřady | 400 |
| J.1.2. Prověřit dotazem u provozovatele kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů, zda jsou identifikovaní výrobci a dovozci členy kolektivního systému. | 31.7. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.1.3. V případě, že povinnost zpětného odběru není plněna v rámci kolektivního systému zpětného odběru, požadovat po daném výrobci či dovozci písemné vyjádření jak tuto povinnost zabezpečuje. | 30.9. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, výrobci a dovozci přenosných baterií a akumulátorů | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.1.4. Pokud povinnost zpětného odběru není u daného výrobce či dovozce plněna, zahájit ve spolupráci s ČIŽP správní řízení o udělení pokuty dle § 66 odst. 3f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. | trvale od 1.10. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.1.5. Dohodnout s MŽP ČR postoupení kopií ročních hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“ jednotlivých výrobců a dovozců přenosných baterií a akumulátorů se sídlem na území Středočeského kraje. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, MŽP ČR | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.1.6. Na základě ročních hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“ jednotlivých výrobců a dovozců přenosných baterií a akumulátorů se sídlem na území Středočeského kraje a na základě dat získaných z kolektivního systému zpětného odběru monitorovat pravidelně jednou ročně úroveň sběru na území Středočeského kraje. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.1.7. V případě nedostatečné úrovně sběru u konkrétního výrobce či dovozce ho písemně na tento nedostatek upozornit a současně informovat ČIŽP. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.2. Hustota veřejné sběrné sítě pro použité přenosné baterie a akumulátory dosahuje hustoty prodejní sítě nových baterií a akumulátorů |
| J.2.1. Stanovit minimální počet sběrných míst na území kraje, který musí být provozovány pro splnění kritéria „dostupnosti“. | 30.6. 2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | náklady zahrnuty v činnosti J.1.1. |
| J.2.2. Informovat vývozce a dovozce o zajištění minimálního počtu sběrných míst na území kraje, které musí být provozovány pro splnění kritéria „dostupnosti“. | 31.12. 2005 | informování: KÚ odbor ŽPaZ zajištění sběrné sítě: výrobci a dovozci | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.2.3. Pravidelně jednou ročně porovnat tento počet s množstvím sběrných míst na území kraje, které výrobci a dovozci uvádí v ročním hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.2.4. V případě nedostatečné hustoty sběrné sítě u konkrétního výrobce či dovozce ho písemně na tento nedostatek upozornit a současně informovat ČIŽP. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.3. Veřejnost je dostatečně informována o systému odděleného sběru použitých přenosných baterií a akumulátorů o možnosti bezplatně je odevzdat ve sběrných místech |
| J.3.1.Zahrnout nakládání s upotřebenými přenosnými bateriemi a akumulátory do obecně závazných vyhlášek upravujících nakládání s komunálními odpady na území jednotlivých obcí. | 30.6.2006 | města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.3.2. Informovat o způsobu nakládání s upotřebenými přenosnými bateriemi akumulátory (včetně seznamu sběrných míst) prostřednictvím webových stránkách www.stredoceske-odpady.cz, | 31.12.2005 | KÚ odbor ŽPaZ, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů, dovozci a výrobci přenosných baterií a akumulátorů | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.3.3.Informovat prostřednictvím posledních prodejců spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů a plnění této povinnosti průběžně kontrolovat | trvale od 1.1. 2005 | poslední prodejci kontrola: KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.4. Na území kraje je vybudováno jedno integrovaného zařízení pro skladování, třídění a zpracování přenosných baterií a akumulátorů celostátního významu, které má dostatečnou kapacitu a při zpracování dosahuje stanovené míry materiálového využití |
| J.4.1. Podporovat soukromé investice do integrovaného zařízení, pokud toto zařízení bude umístěno v souladu s územním plánem, bude splňovat požadavky uvedené v závazné části POH Středočeského kraje v kapitole „Síť zařízení“ a bude mít uzavřenu smlouvu zajišťující kapacitní využití. | trvale od schválení KPOH | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.4.2. Podporovat přístup k dotačním titulům v ČR a EU pro výstavbu a provoz integrovaného zařízení. | trvale od schválení KPOH | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, RRA, města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.4.3. Přijmout taková technická a organizační opatření, která zajišťují 50% materiálové využití použitých přenosných baterií a akumulátorů. | trvale od 1.1. 2006 | provozovatel integrovaného zařízení | na náklady provozovatele integrovaného zařízení |
| J.4.4. Pravidelně sledovat stupeň materiálového využití přenosných baterií a akumulátorů v integrovaném zařízení. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.5. Je dodržován zákaz ukládání přenosných baterií a akumulátorů na skládky, dodržování tohoto zákazu je kontrolováno |
| J.5.1. Zajistit, aby provozní řády všech skládek odpadů na území kraje obsahovaly zákaz skládkování odpadů uvedených příloze č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. | 31.12.2005 | provozovatelé skládek, KÚ odbor ŽPaZ | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.5.2. Namátkově kontrolovat na skládkách dodržování zákazu ukládání přenosných baterií a akumulátorů. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| J.5.3. Prověřovat každoročně u všech skládek odpadů na území kraje dle „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ zda je zákaz skládkování přenosných baterií a akumulátorů dodržován | trvale od 1.1. 2006 | odbory ŽP obcí s rozšířenou působností, KÚ odbor ŽPaZ | neuvedeno (organizační opatření) |

Rizika a příležitosti :

R1 – Sběr, odstranění a materiálové využití přenosných baterií a akumulátorů jsou velmi nákladné, někteří výrobci a dovozci se snaží vyhnout povinnosti zpětného odběru

R2 – Existují administrativní bariéry při vývozu přenosných baterií a akumulátorů k materiálovému využití v zahraničí

R2 – Stále dochází stále k ukládání upotřebených přenosných baterií a akumulátorů na skládky, přestože je to od počátku roku 2002 zakázáno.

P1 – Existuje kvalitní legislativa EU v oblasti zpětného odběru přenosných baterií

P2 – Existuje celostátní kolektivní systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů, který zastřešuje většinu dovozců a výrobců

## Související realizační programy:

| Název | „Intenzifikace sběru a využití baterií a akumulátorů“ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích k intenzifikaci sběru a využití všech druhů baterií a akumulátorů |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností J.1.1. a J.2.1 u cílů J,K,L |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 30.6. 2006 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenská firma |
| Dotčené subjekty | celní a živnostenské úřady, povinné osoby (výrobci a dovozci), Středočeský kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 400 tis. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů |

Cíl K

Zajistit do roku 2005 sběr a materiálové využití 85 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh a do roku 2012 sběr a materiálové využití 95 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh.

Požadované výstupy:

K.1.Výrobci a dovozci organizují a financují systém sběru a využití použitých olověných akumulátorů, který dosahuje stanovené úrovně sběru,

K.2.Hustota veřejné sběrné sítě pro použité olověné akumulátory dosahuje hustoty prodejní sítě nových akumulátorů,

K.3.Veřejnost je dostatečně informována o systému odděleného sběru použitých olověných akumulátorů o možnosti bezplatně je odevzdat ve sběrných místech,

K.4.Na území kraje je provozováno jedno zařízení pro zpracování použitých olověných akumulátorů celostátního významu, které má dostatečnou kapacitu a při zpracování dosahuje stanovené míry materiálového využití.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| K.1. Výrobci a dovozci organizují a financují systém sběru a využití použitých olověných akumulátorů, který dosahuje stanovené úrovně sběru |
| K.1.1. Za pomoci celních a živnostenských úřadů, vyhledat výrobce a dovozce olověných akumulátorů se sídlem na území Středočeského kraje. | 30.6. 2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu, celní a živnostenské úřady | náklady zahrnuty v činnosti J.1.1. |
| K.1.2. Požadovat po daném výrobci či dovozci písemné vyjádření jak povinnost zpětného odběru zabezpečuje. | 30.9. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, výrobci a dovozci olověných akumulátorů | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.1.3. Pokud povinnost zpětného odběru není u daného výrobce či dovozce plněna, zahájit ve spolupráci s ČIŽP správní řízení o udělení pokuty dle § 66 odst. 3f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. | trvale od 1.10. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.1.4. Dohodnout s MŽP ČR postoupení kopií ročních hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“ jednotlivých výrobců a dovozců olověných akumulátorů se sídlem na území Středočeského kraje. | trvale od 1.1. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, MŽP ČR | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.1.5. Na základě ročních hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“ jednotlivých výrobců a dovozců olověných akumulátorů se sídlem na území Středočeského monitorovat pravidelně jednou ročně úroveň sběru na území Středočeského kraje. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.1.6. V případě nedostatečné úrovně sběru u konkrétního výrobce či dovozce ho písemně na tento nedostatek upozornit a současně informovat ČIŽP. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.2. Hustota veřejné sběrné sítě pro použité olověné akumulátory dosahuje hustoty prodejní sítě nových akumulátorů |
| K.2.1. Stanovit minimální počet sběrných míst na území kraje, který musí být provozovány pro splnění kritéria „dostupnosti“. | 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | náklady obsaženy v činnosti J.1.1. |
| K.2.2. Informovat vývozce a dovozce o zajištění minimálního počtu sběrných míst na území kraje, které musí být provozovány pro splnění kritéria „dostupnosti“. | 31.12.2005 | informování: KÚ odbor ŽPaZ zajištění sběrné sítě: výrobci a dovozci | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.2.3. Pravidelně jednou ročně porovnat tento počet s množstvím sběrných míst na území kraje, které výrobci a dovozci uvádí v ročním hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.2.4. V případě nedostatečné hustoty sběrné sítě u konkrétního výrobce či dovozce ho písemně na tento nedostatek upozornit a současně informovat ČIŽP. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.3. Veřejnost je dostatečně informována o systému odděleného sběru použitých olověných akumulátorů o možnosti bezplatně je odevzdat ve sběrných místech |
| K.3.1. Nakládání s upotřebenými olověnými akumulátory je zahrnuto jako součást obecně závazných vyhlášek upravujících nakládání s komunálními odpady na území jednotlivých obcí. | 30.6.2005 | města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.3.2. Způsob nakládání s upotřebenými olověnými akumulátory a seznam sběrných míst uveřejnit na webových stránkách www.stredoceske-odpady.cz a na webových stránkách dovozců a výrobců | 30.6.2005 | KÚ odbor ŽPaZ, dovozci a výrobci olověných akumulátorů | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.3.3. Poslední prodejci informují spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru olověných akumulátorů, tato jejich zákonná povinnost je průběžně kontrolována | trvale od 1.1. 2005 | poslední prodejci kontrola: KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.4. Na území kraje je provozováno jedno zařízení pro zpracování použitých olověných akumulátorů celostátního významu, které má dostatečnou kapacitu a při zpracování dosahuje stanovené míry materiálového využití. |
| K.4.1. Podporovat přístup k dotačním titulům v ČR a EU pro modernizaci, intenzifikaci a provoz zařízení pro zpracování použitých olověných akumulátorů celostátního významu, pokud toto zařízení bude umístěno v souladu s územním plánem a bude splňovat požadavky uvedené v závazné části POH Středočeského kraje v kapitole „Síť zařízení“. | trvale od schválení KPOH | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, RRA, města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| K.4.2. Přijmout taková technická a organizační opatření, která zajišťují 85% resp. 95% materiálové využití použitých olověných akumulátorů. | trvale od 1.1. 2006 | provozovatel zařízení | na náklady provozovatele zařízení |
| K.4.3. Pravidelně sledovat stupeň materiálového využití olověných akumulátorů v zařízení. | trvale od schválení KPOH | KÚ odbor ŽPaZ | neuvedeno (organizační opatření) |

Rizika a příležitosti :

R1 - Problém může nastat v případě celosvětového propadu ceny olova, kdy by cena vytěženého olova nekryla náklady sběr a zpracování, a systém zpětného odběru by přestal být samofinancovatelný

P1 - Sběr a zpracování v rámci systému zpětného odběru fungují v současné době bez problémů díky příznivé ceně olova a dostatečné a moderní kapacitě zpracovatelského závodu v Příbrami.

## Související realizační programy:

Realizační program uveden pod cílem J

Cíl L:

Dosáhnout u použitých průmyslových nikl kadmiových akumulátorů úplného využití kovové substance do 31. prosince 2005.

#### Požadované výstupy:

L.1.Výrobci a dovozci organizují a financují sběr, nakládání, využití a odstranění použitých průmyslových nikl kadmiových akumulátorů,

L.2.Původci odpadů jsou dostatečně informováni o systému odděleného sběru použitých průmyslových nikl kadmiových akumulátorů o možnosti bezplatně je odevzdat zpět výrobcům a dovozcům,

L.3.Na území kraje jsou provozována jen taková zařízení na demontáž a zpracování průmyslových nikl kadmiových akumulátorů, která zajišťují úplné využití jejich kovové substance.

L.4.Je dodržován zákaz ukládání průmyslových nikl kadmiových akumulátorů na skládky a to včetně případných materiálů, látek a součástí, které vzniknou jejich demontáží. Dodržování tohoto zákazu je kontrolováno.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| L.1. Výrobci a dovozci organizují a financují systém sběru, nakládání, využití a odstranění použitých průmyslových nikl kadmiových akumulátorů |
| L.1.1. Za pomoci celních a živnostenských úřadů, vyhledat výrobce a dovozce průmyslových nikl kadmiových akumulátorů se sídlem na území Středočeského kraje. | 30.6. 2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu, celní a živnostenské úřady | náklady obsaženy v činnosti J.1.1. |
| L.1.2. Požadovat po daném výrobci či dovozci písemné vyjádření jak povinnost zpětného odběru zabezpečuje. | 30.9.2005 | KÚ odbor ŽPaZ, výrobci a dovozci průmyslových nikl kadmiových akumulátorů | neuvedeno (organizační opatření) |
| L.1.3. Pokud povinnost zpětného odběru není u daného výrobce či dovozce plněna, zahájit ve spolupráci s ČIŽP správní řízení o udělení pokuty dle § 66 odst. 3f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. | trvale od 1.10. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| L.2. Původci odpadů jsou dostatečně informováni o systému odděleného sběru použitých průmyslových nikl kadmiových akumulátorů o možnosti bezplatně je odevzdat zpět výrobcům a dovozcům |
| L.2.1. Způsob nakládání s upotřebenými průmyslovými nikl kadmiovými akumulátory a seznam sběrných míst uveřejnit na webových stránkách www.stredoceske-odpady.cz a na webových stránkách dovozců a výrobců | 30.6.2005 | KÚ odbor ŽPaZ, dovozci a vývozci průmyslových nikl kadmiových akumulátorů | neuvedeno (organizační opatření) |
| L.2.2. Informovat prostřednictvím posledních prodejců spotřebitele (zejména z řad původců odpadu) o způsobu zajištění zpětného odběru průmyslových nikl kadmiových akumulátorů, tuto jejich zákonnou povinnost průběžně kontrolovat | trvale od 1.1. 2005 | poslední prodejci kontrola: KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| L.3. Na území kraje jsou provozována jen taková zařízení na demontáž a zpracování průmyslových nikl kadmiových akumulátorů, která zajišťují úplné využití jejich kovové substance |
| L.3.1. Přijmout taková technická a organizační opatření, která zajišťují úplné využití kovové substance při demontáži a zpracování použitých průmyslových nikl kadmiových akumulátorů | 31.12. 2005 | provozovatel zařízení na demontáž a zpracování použitých průmyslových nikl kadmiových akumulátorů | na náklady provozovatele zařízení |
| L.3.2. Podporovat přístup k dotačním titulům v ČR a EU pro zařízení na demontáž a zpracování průmyslových nikl kadmiových akumulátorů, zejména za účelem úpravy jejich technologie pro úplné využití kovové substance | trvale od schválení KPOH | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, RRA, města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| L.3.3. Pravidelně sledovat stupeň využití kovové substance při demontáži a zpracování průmyslových nikl kadmiových akumulátorů v jednotlivých zařízeních. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, | neuvedeno (organizační opatření) |
| L.4.Je dodržován zákaz ukládání průmyslových nikl kadmiových akumulátorů na skládky a to včetně případných materiálů, látek a součástí, které vzniknou jejich demontáží. Dodržování tohoto zákazu je kontrolováno. |
| L.4.1. Zajistit, aby provozní řády všech skládek odpadů na území kraje obsahovaly zákaz skládkování odpadů uvedených příloze č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. | 31.12. 2005 | provozovatelé skládek, KÚ odbor ŽPaZ | neuvedeno (organizační opatření) |
| L.4.2. Namátkově kontrolovat na skládkách dodržování zákazu ukládání průmyslových nikl kadmiových akumulátorů a to včetně případných materiálů, látek a součástí, které vzniknou jejich demontáží. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | neuvedeno (organizační opatření) |
| L.4.3. Prověřovat každoročně u všech skládek odpadů na území kraje dle „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ zda je zákaz skládkování průmyslových nikl kadmiových akumulátorů dodržován. | trvale od 1.1. 2005 | odbory ŽP obcí s rozšířenou působností, KÚ odbor ŽPaZ | neuvedeno (organizační opatření) |

Rizika a příležitosti :

R1  - Jediný demontážní závod v ČR se sídlem na území kraje zatím neodpovídá z hlediska environmentálních požadavků podobným závodům v EU

R2 - Ekonomicky atraktivní nikl získaný při demontáži se exportuje mimo ČR,  zatímco škodlivé kadmium zůstává  na území kraje a skládkuje se

P1 – Vysoké výkupní ceny niklu

## Související realizační programy:

Realizační program uveden v rámci cíle J

4.4. Kaly z čistíren odpadních vod

Cíl M:

Postupně zvýšit environmentální kvalitu kalů z ČOV, které jsou produkovány na území Středočeského kraje, a tím i množství kalů, které vyhovují legislativním předpisům na využití kalů.

Požadované výstupy:

M.1.Je vytvořen systém monitoringu kvality kalů z ČOV, s kterými je ve Středních Čechách nakládáno,

M.2:Provozovatelé významných ČOV realizují opatření ke snižování environmentálního zatížení kalů,

M.3.Je vytvořen systém monitoringu zemědělským pozemků vhodných pro aplikaci kalů z ČOV.

M.4.Bude doplněna síť zařízení pro materiálové a energetické využití kalů z ČOV.

M.5.Problematika kalů z ČOV bude řešena koordinovaně s hlavním městem Prahou a centrální odbornou institucí (CEHO).

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| M.1.Je vytvořen systém monitoringu kvality kalů z ČOV, s kterými je ve Středních Čechách nakládáno, |
| M.1.1. Projednat možnosti spolupráce při monitoringu kvality kalů z ČOV s centrálními institucemi. | 30.6. 2005 | Kraj, MŽP, CEHO | neuvedeno (organizační opatření) |
| M.1.2. Dosáhnout, aby všichni významní provozovatelé ČOV prováděli sledování kvality kalů v rozsahu přiměřeném způsobu jejich následného využití/odstranění. | od 1.1. 2008 nejméně 1 x ročně | Provozovatelé ČOV, Krajský úřad | náklady na monitoring nesou provozovatelé ČOV |
| M.1.3. Vytvořit informační systém pro pravidelný sběr a vyhodnocování údajů o kvalitě kalů , s kterými se nakládá ve Stč.kraji. | 31.12. 2007 | Kraj, CEHO | 300 |
| M.2. Provozovatelé významných ČOV realizují opatření ke snižování environmentálního zatížení kalů. |
| M.2.1. Zohlednit cíle a zásady POHK v plánech odpadového hospodářství původců kalů. | do 2 roků od schválení POHK | Provozovatelé ČOV, Krajský úřad | neuvedeno (organizační opatření) |
| M.2.2. Využívat kanalizačních řádů v souladu s § 14 zák.č.274/2001 Sb. pro omezení znečištění vod vypouštěných do kanalizací. | trvale od 1.1. 2005 | Provozovatelé ČOV | neuvedeno (organizační opatření) |
| M.2.3. Podpořit zavedení systémů EMS a CPC ve vodohospodářských organizacích formou grantů. | 1.1.2006 - 31.12.2012 | Kraj (SFŽP ČR) | 2 000 celkem 100 /projekt) |
| M.3.Je vytvořen systém monitoringu zemědělských pozemků vhodných k aplikaci kalů z ČOV. |
| M.3.1. Zpracovat studii stavu zemědělských pozemků z hlediska možností jejich využitelnosti pro aplikaci kalů. | 31.12.2006 | Kraj, CEHO (SFŽP ČR), poradenská firma | 1500 |
| M.3.2. Využívat celostátního systému monitoringu zemědělských pozemků vhodných k aplikaci kalů z ČOV. | trvale od vzniku systému | MŽP, CEHO | neuvedeno (organizační opatření) |
| M.4. Bude doplněna síť zařízení pro materiálové a energetické využití kalů z ČOV. |
| M.4.1. Provést předběžnou identifikaci kapacit pro využití kalů z ČOV.. | provedeno v rámci rozšířené části KKOH | provedeno | provedeno |
| M.4.2. Provést detailní identifikaci stávajících kapacit pro využití kalů z ČOV. | 31.12.2005 | Poradenská firma v rámci realizačního programu Kraj, HM Praha | 200 |
| M.4.3. Zpracovat analýzu kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro spoluspalování kalů. | 30.6.2006 | Poradenská firma v rámci realizačního programu Kraj, HM Praha | 400 |
| M.4.4. Podporovat soukromé investice do zpracování kalů a přístup k dotačním titulům v ČR a EU. | trvale od schválení POHK | Kraj, města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| M.4.5. Podporovat uzavírání dlouhodobých smluv na využívání zpracovatelských kapacit. | trvale od schválení POHK | Kraj, města a obce | neuvedeno (organizační opatření) |
| M.5. Problematika kalů z ČOV bude řešena koordinovaně s hlavním městem Prahou a centrální odbornou institucí (CEHO). |
| M.5.1. Organizovat pravidelné informačně koordinační schůzky. | od 1.1.2005 minimálně 1 x 6 měsíců | Krajský úřad, (CEHO, MHM Prahy) | neuvedeno (organizační opatření) |

Rizika a příležitosti :

R1 – Nízká ochota provozovatelů ČOV k monitorování kalů a další spolupráci.

R2 -  MŽP a CEHO nezajistí dostatečnou podporu – nebude vytvořen kvalitní celostátní systém pro monitorování kalů a zemědělských pozemků.

R3 -  Energetické využívání kalů narazí na zásadní odpor některých nevládních organizací.

## Související realizační programy:

| Název | Zlepšení environmentálních aspektů nakládání s kaly z ČOV |
| --- | --- |
| Charakteristika | technicko ekonomická studie mineralizace kalů, opatření k zlepšení kvality kalů, informační systém |
| Rozsah | identifikace vhodných objektů , území Středočeského kraje |
| Termín realizace | 31.12.2005 |
| Zadavatel | Krajský úřad, MHM Prahy |
| Zpracovatelé | poradenská firma |
| Dotčené subjekty | provozovatelé energetických zdrojů, provozovatelé ČOV |
| Předpokládané náklady | 4,4 mil. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje, účelová dotace ze SFŽP |

### 4.5. Odpady s obsahem azbestu

Cíl N:

Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí.

Požadované výstupy:

N.1. Výroba produktů s obsahem azbestu je na území Středočeského kraje k 31.12. 2004 ukončena,

N.2. Je vydán seznam skládek, které mají souhlas k ukládání odpadů s obsahem z azbestu,

N.3. Jsou stanoveny technické a bezpečnostní požadavky pro nakládání s odpady s obsahem azbestu a jsou stanoveny podmínky pro jejich ukládání na skládky,

N.4. Veřejnost a původci odpadů jsou dostatečně informováni o nebezpečnosti odpadů s obsahem azbestu, o materiálech, které mohou být kontaminovány azbestem (zejména stavebních), a o způsobech nakládání s těmito materiály,

N.5. Je kontrolováno, zda při nakládání s odpadem z obsahem azbestu oprávněné osoby dodržují technické a bezpečnostní požadavky a zda s odpady z obsahem azbestu nenakládají jiné než autorizované osoby.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| N.1.Výroba produktů s obsahem azbestu je na území Středočeského kraje k 31.12. 2005 ukončena |
| N.1.1. Uzavřít dobrovolnou dohodu s jediným výrobcem produktů s obsahem azbestu na území kraje o ukončení této výroby. | 31.1.2005 | KÚ odbor ŽPaZ , TEMAC a.s. Zvěřínek (okres Nymburk) | bez nákladů |
| N.1.2. Ukončit výrobu produktů s obsahem azbestu. | 31.12. 2005 | TEMAC a.s. Zvěřínek (okres Nymburk | na náklady výrobce |
| N.2.Je vydán seznam skládek, které mají souhlas k ukládání odpadů s obsahem z azbestu |
| N.2.1. V rámci vydání souhlasu s provozováním zařízení pro jednotlivé skládky odpadů omezit možnost ukládání odpadů s vysokým obsahem azbestu nebo čistého azbestu jen na skládkách skupiny S-NO s dobrou provozní a technologickou kázní. | 30.6.2005 | KÚ odbor ŽPaZ | bez nákladů |
| N.2.2. V rámci vydání souhlasu s provozováním zařízení pro jednotlivé skládky odpadů omezit možnost ukládání ostatních odpadů s obsahem azbestu jen na skládkách skupiny S-OO s dobrou provozní a technologickou kázní. | 30.6. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ | bez nákladů |
| N.2.3. Vydat a zveřejnit seznam skládek, které mají souhlas k ukládání odpadů s obsahem z azbestu. | 31.7. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ | bez nákladů |
| N.3. Jsou stanoveny technické a bezpečnostní požadavky pro nakládání s odpady s obsahem azbestu a jsou stanoveny podmínky pro jejich ukládání na skládky |
| N.3.1. Jsou stanoveny technické a bezpečnostní požadavky pro odpady s obsahem azbestu v celém řetězci nakládání s tímto druhem odpadu. | 31.12. 2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| N.3.2. Jsou stanoveny technické a bezpečnostní požadavky pro ukládání odpadů s obsahem azbestu na skládkách odpadů. | 31.12. 2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| N.3.3. Technické a bezpečnostní požadavky pro nakládání s odpady s obsahem azbestu jsou součástí všech vydaných stavebních povolení na demolice a rekonstrukce stavebních objektů. | trvale od 1.1. 2006 | stavební úřady | bez nákladů |
| N.3.4. Technické a bezpečnostní požadavky pro nakládání s odpady s obsahem azbestu jsou součástí všech vydaných souhlasů k provozování zařízení, pokud se týkají odpadů s obsahem azbestu a stavebních odpadů. | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ | bez nákladů |
| N.4. Veřejnost a původci odpadů jsou dostatečně informováni o nebezpečnosti odpadů s obsahem azbestu, o materiálech, které mohou být kontaminovány azbestem (zejména stavebních), a o způsobech nakládání s těmito materiály |
| N.4.1. Uveřejňovat informace o nebezpečnosti odpadů s obsahem azbestu, o materiálech, které mohou být kontaminovány azbestem (zejména stavebních), a o způsobech nakládání s těmito materiály na webových stránkách www.stredoceske-odpady.cz | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽpaZ, poradenská firma v rámci realizačního programu | 100 |
| N.4.2. Formou seminářů seznámit pracovníky vybraných stavebních firem a projektanty s problematikou odpadů s obsahem azbestu | 1.1. – 28.2. 2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 150 |
| N.4.3. Formou semináře seznámit pracovníky stavebních úřadů na území kraje s problematikou odpadů s obsahem azbestu | 1.1.-28.2. 2006 | KÚ odbor územního a stavebního řízení | bez nákladů |
| N.5. Je kontrolováno, zda při nakládání s odpadem z obsahem azbestu oprávněné osoby dodržují technické a bezpečnostní požadavky a zda s odpady z obsahem azbestu nenakládají jinak |
| N.5.1. Namátkově kontrolovat při demolicích a rekonstrukcích stavebních objektů zda stavebníci a oprávněné osoby dodržují technické a bezpečnostní požadavky pro nakládání s odpady s obsahem azbestu | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP, státní stavební dozor | bez nákladů |
| N.5.2. Namátkově kontrolovat na skládkách odpadů dodržování technických a bezpečnostních požadavků při ukládání odpadů s obsahem azbestu | trvale od 1.1. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | bez nákladů |
| N.5.3. Prověřovat každoročně u všech skládek odpadů na území kraje dle „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ zda odpady s obsahem azbestu nejsou ukládány na jiných, než k tomu určených skládkách | trvale od 1.1. 2006 | odbory ŽP obcí s rozšířenou působností, KÚ odbor ŽPaZ | bez nákladů |

Rizika a příležitosti :

R1 - Neexistuje evidence výskytu (zdrojů) odpadů s obsahem azbestu.

R2 - Při manipulaci s odpady obsahujícími azbest nejsou používány odpovídající ochranné prostředky (zejména při demoliční činnosti).

P1 – Vzhledem k ukončení výroby bude odpadů s obsahem azbestu postupně ubývat.

P2 – Jsou k dispozici zkušenosti s nakládáním s odpady s obsahem azbestu ze zemí EU.

## Související realizační programy:

| Název | „Snižování rizik při nakládání s odpady s obsahem azbestu“ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích ke zpracování technických a bezpečnostních požadavků pro nakládání s odpady s obsahem azbestu a k informování o rizicích při nakládání s tímto druhem odpadu |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností 3.1., 3.2., 4.1., 4.2. |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 28.2. 2006 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenská firma |
| Dotčené subjekty | stavební úřady, stavební firmy, projektanti, oprávněné osoby, provozovatelé skládek odpadů, Středočeský kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 650 tis. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje |

4.6. Autovraky

## Cíl O:

Je vybudován fungující krajský systém pro sběr a recyklaci vyřazovaných vozidel včetně koncového zařízení pro jejich zpracování  s nadregionální působností.

## Požadované výstupy:

- Výrobci a dovozci hradí náklady na sběr, nakládání, využití a odstranění vyřazovaných vozidel,

- Na základě prognózy množství vyřazených vozidel na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy a na základě tuzemských i zahraničních zkušeností je navržen systém sběru a následného zpracování vyřazovaných vozidel,

- Je trvale zvyšováno množství vyřazovaných vozidel, která jsou sbírána a zpracovávána v krajském systému pro sběr a recyklaci vyřazovaných vozidel,

- Provozy všech zpracovatelů vyřazovaných vozidel (autovraků)  na území kraje jsou do roku 2005 uvedeny do souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství a stanou se  zařízeními na sběr a odstraňování vyřazovaných vozidel (autovraků),

- Veřejnost je dostatečně informována o krajském systému pro sběr a recyklaci vyřazovaných vozidel a o možnosti vozidla odevzdat ve sběrných místech,

- Nejpozději do 1.1. 2006 je pro všechna vyřazená vozidla dosažena míra opětovného použití a zhodnocení nejméně 85% průměrné hmotnosti vozidla a míra opětovného použití a recyklace zvýšena na nejméně 80% průměrné hmotnosti vozidla (pro vozidla vyrobená před 1.1 1980 minimálně 75% pro opětovné použití a zhodnocení a 70 % pro opětovné použití a recyklaci).

Odpovědnost za realizaci výstupů:

- Výrobci a dovozci automobilů

- Prodejci automobilů

- Středočeský kraj

Poznámka: Specikace činností, rizik, příležitostí a realizačních programů k cíli O bude provedena až po připravované novelizaci zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| O.1. Výrobci a dovozci hradí náklady na sběr, nakládání, využití a odstranění vyřazovaných vozidel |
| O.2. Na základě prognózy množství vyřazených vozidel na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy a na základě tuzemských i zahraničních zkušeností je navržen systém sběru a následného zpracování vyřazovaných vozidel |
| O.3. Je trvale zvyšováno množství vyřazovaných vozidel, která jsou sbírána a zpracovávána v krajském systému pro sběr a recyklaci vyřazovaných vozidel |
| O.4. Provozy všech zpracovatelů vyřazovaných vozidel (autovraků) na území kraje jsou do roku 2005 uvedeny do souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství a stanou se zařízeními na sběr a odstraňování vyřazovaných vozidel (autovraků) |
| O.5. Veřejnost je dostatečně informována o krajském systému pro sběr a recyklaci vyřazovaných vozidel a o možnosti vozidla odevzdat ve sběrných místech, |
| O.6. Nejpozději do 1.1. 2006 je pro všechna vyřazená vozidla dosažena míra opětovného použití a zhodnocení nejméně 85% průměrné hmotnosti vozidla a míra opětovného použití a recyklace zvýšena na nejméně 80% průměrné hmotnosti vozidla (pro vozidla vyrobená před 1.1 1980 minimálně 75% pro opětovné použití a zhodnocení a 70 % pro opětovné použití a recyklaci) |

5. Další významné skupiny odpadů a zařízení

5.1. Stavební a demoliční odpady (SDO)

Cíl P:

Na území kraje se zvýší míra látkové recyklace o 33 % do roku 2006 a o 60 % do roku 2013 v porovnání se stavem recyklace

v roce 2001.

Požadované výstupy :

P.1.Při stavbách, rekonstrukcích a demolicích je zajištěno řízené nakládání s odpady,

P.2.Recyklace SDO je součástí komunálních systémů nakládání s odpady,

P.3.Je omezeno skládkování neupravených SDO,

P.4.Je omezeno využívání neupravených SDO pro terénní úpravy a rekultivace,

P.5.Je zajištěn a podporován odbyt vznikajících recyklátů,

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| P.1. Při stavbách a rekonstrukcích je zajištěno řízené nakládání s odpady. |
| P.1.1.Implementovat zásady řízeného nakládání s SDO do plánů odpadového hospodářství stavebních firem. | do 2 let od schválení POHK | původci – stavební firmy krajský úřad | organizační opatření |
| P.1.2.Proškolit pracovníky OÚ obcí s rozšířenou působností s cílem zajistit jejich kvalifikovaná vyjádření k významným stavbám v rámci stavebního řízení | do 1 roku od schválení POHK | kraj, poradenská firma v rámci realizačního programu | 100 |
| P.1.3.Proškolit pracovníky stavebních úřadů s cílem zajistit prosazování zásad a cílů POHK při povolování staveb (zvláště u investic nad 10 mil.Kč) | do 1 roku od schválení POHK | kraj, poradenská firma v rámci realizačního programu | 100 |
| P.1.4.Provádět kontroly správného nakládání s SDO na významných stavbách na území Stč.kraje. | trvale od schválení POHK | ČIŽP, krajský úřad, OÚ obcí s rozšířenou působností | organizační opatření |
| P.2.Recyklace stavebních a demoličních odpadů je součástí systémů nakládání s komunálními odpady. |
| P.2.1. Implementovat zásady řízeného nakládání s SDO do plánů odpadového hospodářství obcí. | do 2 let od schválení POHK | obce, krajský úřad | organizační opatření |
| P.2.2. Podporovat implementaci problematiky SDO do obecně závazných vyhlášek obcí (zejména města nad 15.000 obyvatel). | trvale od schválení POHK | kraj, poradenská firma v rámci realizačního programu | 50 |
| P.2.3. Podporovat zřizování městských recyklačních deponií SDO (např.formou grantů z Fondu ŽP kraje) | 1.1.2005 - 31.12. 2012 | SFŽP, Fond ŽP kraje | 5 000 |
| P.2.4. Zveřejňovat seznam provozovatelů mobilních linek pro recyklaci SDO se souhlasem KÚ. | od schválení POHK (roční aktualizace) | kraj | organizační opatření |
| P.3. Je omezeno skládkování neupravených stavebních a demoličních odpadů. |
| P.3.1. Implementovat do provozních řádů skládek TKO závazné maximální kvóty pro použití SDO jako technologického materiálu. | do 31.12. 2008 | provozovatelé skládek, Krajský úřad | organizační opatření |
| P.3.2. Upřesnit v provozních řádech skládek TKO požadavky na fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti technologických materiálů. | do 31.12. 2008 | provozovatelé skládek, Krajský úřad | organizační opatření |
| P.4. Je omezeno využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů pro terénní úpravy a rekultivace. |
| P.4.1. Zohledňovat cíle a zásady POHK při schvalování plánů otvírky, těžby, uzavření a rekultivace těžebních organizací. | trvale od 1.1. 2006 | Obvodní báňský úřad | organizační opatření |
| P.4.2. Zohledňovat cíle a zásady POHK při schvalování terénních úprav | trvale od 1.1. 2006 | stavební úřady s působností v Stč.kraji | organizační opatření |
| P.5.Je podporován a zajištěn odbyt vznikajících stavebních recyklátů. |
| P.5.1. Zohlednit cíle a zásady POHK při zadávání investičně-stavebních veřejných zakázek (podmínka využití recyklátů). | trvale od 1.1. 2006 | Kraj (obce) | organizační opatření |
| P.5.2. Provést vhodnou formou propagaci využití recyklátů mezi projektanty a stavebními firmami (např.odborný seminář). | 31.12. 2005 | Kraj, poradenská firma | 100 |
| P.5.3. Trvale zveřejňovat informace na podporu využití stavebních recyklátů na specializované www stránce. | trvale od 1.1. 2006 | Krajský úřad | organizační opatření |
| P.5.4.Spolupracovat s nevládními organizacemi na projektech pro podporu využití stavebních recyklátů. | 1.1. 2006 – 31.12.2008 | Krajský úřad | 250 |

Rizika a příležitosti :

R1. Projektanti, stavební firmy a investoři budou stále upřednostňovat primární stavební suroviny před stavebními recykláty. Důvody mohou být různé :

- neexistence příslušných norem pro použití recyklátů

- nedostatečná osvěta

- nedostatečná kvalita produkovaných recyklátů

R2. Orgány státní správy z jiných sektorů nebudou ochotny ke spolupráci a nebudou podporovat krajskou koncepci nakládání s SDO. Jedná se zejména o stavební úřady a obvodní báňské úřady.

## Související realizační programy :

| Název | Vytvoření regionálního systému recyklace stavebních a demoličních odpadů |
| --- | --- |
| Charakteristika | pilotní projekt (doporučené minimální parametry : oblast 15.000 obyvatel, produkce SDO 5.000 t/rok) |
| Účel | Praktické ověření metod pro vytvoření funkčního systému recyklace SDO |
| Doba trvání | 3 roky |
| Zadavatel | Krajský úřad |
| Realizátoři | Svazky obcí, města nad 15.000 obyvatel, provozovatelé recyklačních linek |
| Dotčené subjekty | kraj a krajský úřad, orgány státní správy, |
| Předpokládané náklady | 5,6 mil. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje, účelová dotace ze SFŽP |

# 5.2. Odpadní elektrická a elektronická zařízení

Cíl Q:

Dosáhnout nejpozději do 31. prosince 2006 úrovně odděleného sběru tříděných odpadních elektrických a elektronických zařízení z domácností v množství 4 kg na osobu za rok.

Požadované výstupy:

Q.1.Výrobci a dovozci hradí náklady na sběr, nakládání, využití a odstranění odpadních elektrických a elektronických zařízení,

Q.2.Je vybudován fungující celokrajský systém odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení, který dosahuje stanovené úrovně sběru, přičemž  pro odpadní elektrická a elektronická zařízení původem z domácností je zajištěn bezplatný zpětný odběr těchto zařízení,

Q.3.Hustota veřejné sběrné sítě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení dosahuje hustoty prodejní sítě nových elektrických a elektronických zařízení,

Q.4.Veřejnost je dostatečně informována o systému odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení a o možnosti bezplatně odevzdat tato zařízení ve sběrných místech,

Q.5.Je zakázáno ukládat odpadní elektrická a elektronická zařízení na skládky odpadů, dodržování tohoto zákazu je kontrolováno

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q.1.Výrobci a dovozci hradí náklady na sběr, nakládání, využití a odstranění odpadních elektrických a elektronických zařízení |
| Q.1.1. Za pomoci celních a živnostenských úřadů, vyhledat výrobce a dovozce elektrických a elektronických zařízení se sídlem na území Středočeského kraje. | 30.6. 2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu, celní a živnostenské úřady | 300 |
| Q.1.2. Požadovat po daném výrobci či dovozci písemné vyjádření jak zabezpečuje povinnost zpětného odběru u nových a historických elektrických a elektronických zařízení. | do 1 roku po schválení příslušné právní normy | KÚ odbor ŽPaZ, výrobci a dovozci elektrických a elektronických zařízení | organizační opatření |
| Q.1.3. Pokud povinnost zpětného odběru není u daného výrobce či dovozce plněna, zahájit ve spolupráci s ČIŽP správní řízení o udělení pokuty. | do 1 roku po schválení příslušné právní normy | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | organizační opatření |
| Q.2. Je vybudován fungující systém odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení, který dosahuje stanovené úrovně sběru, přičemž pro odpadní elektrická a elektronická zařízení původem z domácností je zajištěn bezplatný zpětný odběr těchto zařízení |
| Q.2.1. Dohodnout s MŽP ČR postoupení kopií ročních hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“ jednotlivých výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení se sídlem na území Středočeského kraje. | po schválení příslušné právní normy | KÚ odbor ŽPaZ, MŽP ČR | organizační opatření |
| Q.2.2. Na základě ročních hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“ jednotlivých výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení se sídlem na území Středočeského monitorovat pravidelně jednou ročně úroveň sběru na území Středočeského kraje. | po schválení příslušné právní normy | KÚ odbor ŽPaZ | organizační opatření |
| Q.2.3. V případě nedostatečné úrovně sběru u konkrétního výrobce či dovozce ho písemně na tento nedostatek upozornit a současně informovat ČIŽP. | po schválení příslušné právní normy | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | organizační opatření |
| Q.2.4. Namátkově kontrolovat, zda je ve sběrných místech pro odpadní elektrická a elektronická zařízení původem z domácností zajištěn bezplatný zpětný odběr těchto zařízení. | po schválení příslušné právní normy | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | organizační opatření |
| Q.3.Hustota veřejné sběrné sítě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení dosahuje hustoty prodejní sítě nových elektrických a elektronických zařízení |
| Q.3.1. Stanovit minimální počet sběrných míst na území kraje, který musí být provozovány pro splnění kritéria „dostupnosti“. | 30.6.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | náklady obsaženy v činnosti Q.1.1. |
| Q.3.2. Informovat vývozce a dovozce o zajištění minimálního počtu sběrných míst na území kraje, které musí být provozovány pro splnění kritéria „dostupnosti“. | po schválení příslušné právní normy | informování: KÚ odbor ŽPaZ zajištění sběrné sítě: výrobci a dovozci | informování: bez nákladů zajištění sběrné sítě: na náklady výrobců a dovozců |
| Q.3.3. Pravidelně jednou ročně porovnat tento počet s množstvím sběrných míst na území kraje, které výrobci a dovozci uvádí v ročním hlášení „O plnění povinnosti zpětného odběru“. | po schválení příslušné právní normy | KÚ odbor ŽPaZ | organizační opatření |
| Q.3.4. V případě nedostatečné hustoty sběrné sítě u konkrétního výrobce či dovozce ho písemně na tento nedostatek upozornit a současně informovat ČIŽP. | po schválení příslušné právní normy | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | organizační opatření |
| Q.4. Veřejnost je dostatečně informována o systému odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení a o možnosti bezplatně odevzdat tato zařízení ve sběrných místech |
| Q.4.1. Nakládání s upotřebenými elektrickými a elektronickými zařízeními je zahrnuto jako součást obecně závazných vyhlášek upravujících nakládání s komunálními odpady na území jednotlivých obcí. | 30.6.2006 | města a obce | organizační opatření |
| Q.4.2. Způsob nakládání s upotřebenými elektrickými a elektronickými zařízení a seznam sběrných míst je uveřejněn na webových stránkách www.stredoceske-odpady.cz a na webových stránkách dovozců a výrobců | po schválení příslušné právní normy | KÚ odbor ŽPaZ, dovozci a výrobci elektrických a elektronických zařízení | organizační opatření |
| Q.4.3. Poslední prodejci informují spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení, tato jejich zákonná povinnost je průběžně kontrolována | po schválení příslušné právní normy | poslední prodejci kontrola: KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | organizační opatření |
| Q.5. Je zakázáno ukládat odpadní elektrická a elektronická zařízení na skládky odpadů, dodržování tohoto zákazu je kontrolováno |
| Q.5.1. Zajistit, aby provozní řády všech skládek odpadů na území kraje obsahovaly zákaz skládkování odpadních elektrických a elektronických zařízení, včetně materiálů, látek a součástí, které vzniknou jejich demontáží. | trvale od 1.1. 2006 | provozovatelé skládek, KÚ odbor ŽPaZ | organizační opatření |
| Q.5.2. Namátkově kontrolovat na skládkách dodržování zákazu ukládání odpadních elektrických a elektronických zařízení, včetně materiálů, látek a součástí, které vzniknou jejich demontáží. | trvale od 1.1. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | organizační opatření |
| Q.5.3. Prověřovat každoročně u všech skládek odpadů na území kraje dle „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ zda je zákaz skládkování odpadních elektrických a elektronických zařízení, včetně materiálů, látek a součástí, které vzniknou jejich demontáží. | trvale od 1.1. 2005 | odbory ŽP obcí s rozšířenou působností, KÚ odbor ŽPaZ | organizační opatření |

Rizika a příležitosti :

R1 – V ČR nebudou včas přijaty právní normy, které se týkají odpadních elektrických a elektronických zařízení.

R2 - Sběr, odstranění a materiálové využití odpadních elektrických a elektronických zařízení jsou nákladné, někteří výrobci a dovozci se budou snažit vyhnout povinnosti zpětného odběru.

R3 – Zvyšující se množství odpadních elektrických a elektronických zařízení.

P1 – Existuje kvalitní legislativa EU v oblasti zpětného odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.

P2 – Existuje podrobná analýza produkce a nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními na území Středočeského kraje

## Související realizační programy:

| Název | „Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení “ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích k zavedení odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností 1.1. a 2.1. |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 30.6. 2006 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenská firma |
| Dotčené subjekty | celní a živnostenské úřady, povinné osoby (výrobci a dovozci), Středočeský kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 300 tis. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje |

Cíl R:

Při zpracování jednotlivých kategorií odpadních elektrických a elektronických zařízení zajistit nejpozději od 31. prosince 2006  jejich následující využití:

- u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů bude využito minimálně 80 % průměrné hmotnosti spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti spotřebiče,

- u zařízení informační a komunikační technologie a spotřebitelských zařízení bude využito minimálně 75 % hmotnosti spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 65 % hmotnosti spotřebiče za rok,

- u ostatních odpadních elektrických a elektronických zařízení bude využito minimálně 70 % hmotnosti spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 50 % hmotnosti spotřebiče,

- materiály, látky a součásti z výbojek a zářivek budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti spotřebiče za rok.

Požadované výstupy:

R.1. Na území kraje je vybudováno jedno centrální demontážní a zpracovatelské zařízení pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení, které má dostatečnou kapacitu a při zpracování dosahuje stanovené míry využití,

R.2.Centrální i ostatní demontážní a zpracovatelská zařízení odpadních elektrických a elektronických zařízení mají uděleno povolení k provozu a splňují technické požadavky stanovené v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních,

R.3.Centrální i ostatní demontážní a zpracovatelská zařízení odpadních elektrických a elektronických zařízení respektují při demontáži a zpracování pokyny uvedené v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních,

R.4.Výrobci a dovozci označují nové elektrické a elektronické výrobky uváděné na trh svojí obchodní značkou a označením, zda byl výrobek uveden na trh po 13. srpnu 2005,

R.5. Výrobci a dovozci usnadňují demontáž a recyklaci elektrických a elektronických zařízení vhodnými opatřeními při navrhování a výrobě těchto zařízení a předáváním informací o složení a možnosti demontáže jednotlivých dílů daného výrobku.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| R.1. Na území kraje je vybudováno jedno centrální demontážní a zpracovatelské zařízení pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení, které má dostatečnou kapacitu a při zpracování dosahuje stanovené míry využití |
| R.1.1. Rozhodnout na základě výběru z několika variant o lokalizaci centrálního demontážního a zpracovatelského zařízení pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení celokrajského významu. | 30.6. 2006 | příprava podkladů pro rozhodnutí: poradenská firma v rámci realizačního programu rozhodnutí: Středočeský kraj | 200 (příprava) rozhodnutí: bez nákladů |
| R.1.2. Zpracovat studii proveditelnosti pro výstavbu centrálního demontážního a zpracovatelského zařízení pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení celokrajského významu, vypracovat žádost o dotaci z dotačních fondů ČR a EU. | 31.12. 2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 1 000 |
| R.1.3. Podporovat přístup k dotačním titulům v ČR a EU pro přípravu, výstavbu a provoz centrálního demontážního a zpracovatelského zařízení pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení celokrajského významu, pokud toto zařízení bude umístěno v souladu s územním plánem a bude splňovat požadavky uvedené v závazné části POH Středočeského kraje v kapitole „Síť zařízení“. | trvale od schválení KPOH | Středočeský kraj, všechny odbory KÚ, RRA, města a obce | organizační opatření |
| R.1.4. V případě získání dotace rozhodnout na základě výběrového řízení o realizátorovi výstavby a o provozovateli centrálního demontážního a zpracovatelského zařízení pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení celokrajského významu. | po získání dotace | příjemce dotace | 100 (organizace výběrového řízení) 30 000 spoluúčast pro příjemce dotace: |
| R.1.5. Přijmout taková technická a organizační opatření, která zajišťují požadované kapacity a materiálové využití jednotlivých odpadních elektrických a elektronických zařízení. | trvale od uvedení zařízení do provozu | provozovatel zařízení | na náklady provozovatele zařízení |
| R.1.6. Pravidelně sledovat stupeň využití kapacity a materiálové využití jednotlivých odpadních elektrických a elektronických zařízení. | trvale od uvedení zařízení do provozu | KÚ odbor ŽPaZ | organizační opatření |
| R.2. Centrální i ostatní demontážní a zpracovatelská zařízení odpadních elektrických a elektronických zařízení mají uděleno povolení k provozu a splňují technické požadavky stanovené v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních |
| R.2.1. Uvést provoz demontážních a zpracovatelských zařízení odpadních elektrických a elektronických zařízení do souladu s technickými požadavky stanovených v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. | 31.12. 2006 | provozovatelé zařízené | na náklady provozovatelů zařízení |
| R.2.2. Provést revizi provozu demontážních a zpracovatelských zařízení odpadních elektrických a elektronických zařízení se zaměřením na technické požadavky stanovených v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. | 28.2. 2007 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | organizační opatření |
| R.3. Centrální i ostatní demontážní a zpracovatelská zařízení odpadních elektrických a elektronických zařízení respektují při demontáži a zpracování pokyny uvedené v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních |
| R.3.1. Doplnit provozní řády demontážních a zpracovatelských zařízení odpadních elektrických a elektronických zařízení o pokyny uvedené v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních | 31.12. 2006 | provozovatelé zařízení | organizační opatření |
| R.3.2. Vyžadovat u schvalovaných provozních řádů demontážních a zpracovatelských zařízení odpadních elektrických a elektronických zařízení zapracování pokynů uvedené v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. | průběžně | KÚ odbor ŽPaZ | organizační opatření |
| R.3.3. Při demontáži odpadních elektrických a elektronických zařízení využívat v co největší možné míře pracovníky se ZPS (např. formou zřizování chráněných dílen). | průběžně | provozovatelé zařízení | na náklady provozovatele zařízení |
| R.4. Výrobci a dovozci označují nové elektrické a elektronické výrobky uváděné na trh svojí obchodní značkou a označením, zda byl výrobek uveden na trh po 13. srpnu 2005 |
| R.4.1. Označovat elektrické a elektronické výrobky uváděné na trh svojí obchodní značkou a označením, zda byl výrobek uveden na trh po 13. srpnu 2005. | průběžně od přijetí POHK | výrobci a dovozci elektrických a elektronických zařízení | na náklady výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení |
| R.4.2. Provést kontrolu u výrobců a dovozců nových elektrických a elektronických výrobků se sídlem na území kraje se zaměřením, zda výrobky uváděné na trh označují svojí obchodní značkou a označením, zda byl výrobek uveden na trh po 13. srpnu 2005. | 31.12. 2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP, ČOI | organizační opatření |
| R.5. Výrobci a dovozci usnadňují demontáž a recyklaci elektrických a elektronických zařízení vhodnými opatřeními při navrhování a výrobě těchto zařízení a předáváním informací o složení a možnosti demontáže jednotlivých dílů daného výrobku |
| R.5.1. Vypracovat manuály o složení a možnosti demontáže jednotlivých elektrických a elektronických výrobků a jejich částí. | průběžně od přijetí POHK | výrobci a dovozci elektrických a elektronických zařízení | na náklady výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení |
| R.5.2. Na vyžádání poskytnout tyto manuály jednotlivým demontážním a zpracovatelským zařízením odpadních elektrických a elektronických zařízení. | průběžně od přijetí POHK | výrobci a dovozci elektrických a elektronických zařízení | na náklady výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení |
| R.5.3. Při navrhování a výrobě elektrických a elektronických výrobků vhodnými opatřeními usnadňovat jejich demontáž a využití po skončení jejich životnosti. | průběžně od přijetí POHK | výrobci a dovozci elektrických a elektronických zařízení | na náklady výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení |

Rizika a příležitosti :

R1 – V ČR nebudou včas přijaty právní normy, které se týkají odpadních elektrických a elektronických zařízení.

R2 – Nebude získána dotace pro výstavbu centrálního demontážního a zpracovatelského zařízení pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení celokrajského významu.

P1 – Existuje kvalitní legislativa EU v oblasti odpadních elektrických a elektronických zařízení.

P2 – Existuje podrobná analýza nákladů na demontáž a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení na území Středočeského kraje.

## Související realizační programy:

| Název | „Příprava výstavby centrálního demontážního a zpracovatelského zařízení pro hlavní kategorie odpadních elektrických a elektronických zařízení celokrajského významu “ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích k výstavbě výše uvedeného zařízení |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností 1.1. a 1.2. |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 30.6. 2006 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenská firma |
| Dotčené subjekty | příjemce dotace, realizátor výstavby a provozovatel centrálního demontážního a zpracovatelského zařízení, Středočeský kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 1,2 mil. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje |

### 5.3. Odpady vzniklé následkem krizových situací

Cíl S:

Zapracovat nejpozději do 31.12. 2006 do plánů odpadového hospodářství havarijní plány nakládání s odpady pro možné krizové situace

Požadované výstupy:

S.1. Je stanovena metodika pro zpracování plánů nakládání s odpady pro možné krizové situace,

S.2. Původci odpadů mají zpracovány havarijní plány nakládání s odpady pro možné krizové situace jako součást svých plánů odpadového hospodářství,

S.3. Města a obce mají zpracovány havarijní plány nakládání s odpady pro možné krizové situace jako součást svých plánů odpadového hospodářství ,

S.4. Provozovatelé zařízení na zpracování a odstranění odpadů mají zpracovány havarijní plány nakládání s odpady pro možné krizové situace jako součást svých plánů odpadového hospodářství,

S.5. Je zajištěna síť zařízení, která v případě krizové situace zajistí meziskladování a následné odstranění vzniklých odpadů.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| S. Je stanovena metodika pro zpracování plánů nakládání s odpady pro možné krizové situace |
| S.1.1. Zpracovat metodiku pro zpracování plánů nakládání s odpady pro možné krizové situace jako součásti plánů odpadového hospodářství původců (včetně zohlednění vazby na existující havarijní a krizové plány). | 31.3. 2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| S.1.2. Seznámit se zpracovanou metodikou původce odpadu. | 30.4. 2005 | KÚ odbor ŽPaZ | organizační opatření |
| S.2. Původci odpadů mají zpracovány havarijní plány nakládání s odpady pro možné krizové situace jako součást svých plánů odpadového hospodářství |
| S.2.1. V rámci vyjádření k plánům odpadového hospodářství původců vyžadovat a hodnotit zpracování plánů nakládání s odpady pro možné krizové situace. | průběžně dle předkládaných POH | KÚ odbor ŽpaZ, KÚ oddělení ochrany a pro řešení krizových situací | organizační opatření |
| S.3. Města a obce mají zpracovány havarijní plány nakládání s odpady pro možné krizové situace jako součást svých plánů odpadového hospodářství |
| S.3.1. V rámci vyjádření k plánům odpadového hospodářství měst a obcí vyžadovat a hodnotit zpracování plánů nakládání s odpady pro možné krizové situace. | průběžně dle předkládaných POH | KÚ odbor ŽpaZ, KÚ oddělení ochrany a pro řešení krizových situací | organizační opatření |
| S.4.Provozovatelé zařízení na zpracování a odstranění odpadů mají zpracovány havarijní plány nakládání s odpady pro možné krizové situace jako součást svých plánů odpadového hospodářství |
| S.4.1. V rámci vyjádření k plánům odpadového hospodářství provozovatelů zařízení vyžadovat a hodnotit zpracování plánů nakládání s odpady pro možné krizové situace. | průběžně dle předkládaných POH | KÚ odbor ŽpaZ, KÚ oddělení ochrany a pro řešení krizových situací | organizační opatření |
| S.5.Je zajištěna síť zařízení, která v případě krizové situace zajistí meziskladování a následné odstranění vzniklých odpadů |
| S.5.1. Doplnit provozní řády zařízení na meziskladování a odstranění odpadů o mimořádné druhy odpadů, s kterými je povoleno nakládat výhradně v období krizových situací. | do 31.12. 2005 | provozovatelé zařízení | organizační opatření |
| S.5.2. Vyžadovat u schvalovaných provozních řádů zařízení na meziskladování a odstranění odpadů část, kde budou specifikovány mimořádné druhy odpadů, s kterými je povoleno nakládat výhradně v období krizových situací. | průběžně | KÚ odbor ŽPaZ | organizační opatření |
| S.5.3. Uzavřít smlouvy na meziskladování a odstranění odpadů v době krizových situací (včetně specifikace druhů odpadů, jejich množství a cen) | v průběhu zpracování POH měst, obcí a původců, nejpozději do 31.12. 2005 | města a obce, původci odpadů | organizační opatření |

Rizika a příležitosti :

R1 – Podcenění rizik vyplývajících s nakládání s odpady v době krizových situací.

P1 – Jsou k dispozici zkušenosti s nakládáním s odpady v době povodní v roce 2002.

P2 – Existující legislativa v oblasti krizových a havarijních plánů.

## Související realizační programy:

| Název | „Metodika pro zpracování plánů nakládání s odpady pro možné krizové situace“ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích k vytvoření metodiky pro zpracování plánů nakládání s odpady pro možné krizové situace jako součásti plánů odpadového hospodářství původců |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností uvedených pod bodem 1.1. |
| Termín realizace | od schválení KPOH do března 2005 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽpaZ |
| Zpracovatelé | poradenská firma |
| Dotčené subjekty | původci odpadů, města a obce, provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady, Středočeský kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 200 tis. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje |

6. Podíl odpadů ukládaných na skládky

6.1. Podíl odpadů ukládaných na skládky

Cíl T:

Na území kraje se do roku 2006 sníží celkové roční množství odpadů ukládaných na skládky o 10% a do roku 2010 o 20% v porovnání s rokem 2000.

Požadované výstupy:

T.1. Je provedeno zhodnocení nakládání s jednotlivými skládkovanými odpady s cílem omezit skládkování,

T.2. Pro jednotlivé skupiny odpadů je zajištěna dostatečná infrastruktura zařízení na úpravu a využití (materiálové, biologické, jiné – např. výroba paliv),

T.3. V případě potřeby je zajištěno pro vybrané skupiny odpadů energetické využití v zařízeních provozovaných na území sousedních krajů s ohledem na dojezdové vzdálenosti.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| T.Je provedeno zhodnocení nakládání s jednotlivými skládkovanými odpady s cílem omezit skládkování. |
| T.1.1. Identifikovat a zhodnotit způsoby nakládání s nejvýznamnějšími materiálovými skupinami odpadů ukládaných na skládky v kraji podle SI-III | 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300 |
| T.1.2. návrhnout opatření na omezení skládkování nejvýznamnějších skupin odpadů s ohledem na další cíle stanovené v POH kraje (zejména BRKO, kaly, využitelné složky KO, stavební odpady apod.) | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300 |
| T.1.3. Identifikovat vhodná zařízení pro využití a skládkování odpadů v kraji | 30.6.2006 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300 |
| T.2. Pro jednotlivé skupiny odpadů je zajištěna dostatečná infrastruktura zařízení na úpravu a využití (materiálové, biologické, jiné – např. výroba paliv), |
| T.2.1. Kontrolovat původce včetně obcí na zajištění využití odpadů | Trvale od 1.1.2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | organizační opatření |
| T.2.2 Kontrolovat subjekty nakládající s odpady se zaměřením na upřednostňování využití odpadů | Trvale od 1.1.2006 | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP | organizační opatření |
| T.2.3 Podporovat zařízení na úpravu a využití odpadů v rámci kraje podle jednotlivých opatření v krajském POH pro jednotlivé skupiny odpadů |  | KÚ odbor ŽPaZ, ČIŽP, autorizovaná obalová společnost, systémy zpětného odběru výrobků | organizační opatření |
| T.3. V případě potřeby je zajištěno pro vybrané skupiny odpadů energetické využití v zařízeních provozovaných na území sousedních krajů s ohledem na dojezdové vzdálenosti |
| T.3.1. Navrhnout využití vybraných skupin odpadů jako zdroje pro energetické využití ve spalovnách a dalších energetických zařízeních | 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| T.3.2. Podporovat energetické využití vybraných odpadů v rámci kraje (alternativní paliva, cementárny aj.) | 31.12.2007 | města a obce, kraj | organizační opatření |
| 3.3. Zajistit energetické zařízení pro vybrané druhy odpadů mimo území kraje | trvale od 1.1.2008 | kraj | organizační opatření |
| 3.4.Využívat energetická zařízení na území kraje i mimo něj | trvale od 1.1.2008 | Obce, města, původci | organizační opatření |

Rizika a příležitosti :

R1 – nezájem komunální sféry jako vlastníka skládek na usměrňování toků odpadů

R2 – nedostatečné zajištění energetického využití odpadů

## Související realizační programy:

| Název | „Snížení odpadů ukládaných na skládky“ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích ke snížení odpadů ukládaných na skládky |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností T.1.1., T.1.2., T.1.3 a T.3.1. |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 31.12. 2006 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenské firmy |
| Dotčené subjekty | soukromý sektor, města a obce, původci odpadů, veřejnost, kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 1,2 mil. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje |

Cíl U:

Na území kraje nebude od roku 2004 povolována výstavba nových skládek komunálních odpadů s celkovou kapacitou nižší než 250.000 tun nebo s ročním objemem ukládaných odpadů nižším než 20.000 tun.

Požadované výstupy:

T.1.Je provedeno zhodnocení skládek z hlediska vybavenosti, velikosti spádové oblasti a lokalizace v kraji,

T.2.Je navržena síť optimálního využití skládek s ohledem na stávající zařízení v kraji. Síť je doplněna případnými překládacími stanicemi na směsný komunální odpad podle spádových oblastí skládek,

T.3.Je podporováno vytváření center komplexního nakládání s odpady, kdy jsou v areálu skládek provozována zařízení na využití odpadů (materiálové, biologické),

T.4.Je omezován provoz skládek mimo síť optimálního využití.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| U.1. Je provedeno zhodnocení skládek z hlediska vybavenosti, velikosti spádové oblasti a lokalizace v kraji. |
| U.1.1. Zhodnotit všechny skládky v kraji z hlediska jejich technické vybavenosti a kapacity pro ukládání odpadů | Částečně provedeno, 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| U.1.2. Zhodnotit záměry na rozšíření stávajících skládek s ohledem na potřeby kraje | 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300 |
| U.2.Je navržena síť optimálního využití skládek s ohledem na stávající zařízení v kraji. Síť je doplněna případnými překládacími stanicemi na směsný komunální odpad podle spádových oblastí skládek |
| U.2.1. Navrhnout síť skládek regionálního významu a vymezení optimálních spádových oblastí k jednotlivým zařízením | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 150 |
| U.2.2 Navrhnout řešení (technicko-organizační) pro ostatní oblasti s absencí skládek s ohledem na dojezdové vzdálenosti | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| U.3.Je podporováno vytváření center komplexního nakládání s odpady, kdy jsou v areálu skládek provozována zařízení na využití odpadů (materiálové, biologické), |
| U.3.1. Zhodnotit a navrhnout vhodné skládky pro vytvoření center pro komplexní hospodaření s odpady | 30.6.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |
| U.3.2. podporovat vytváření center pro komplexní hospodaření s odpady | trvale od 1.1..2007 | města a obce, kraj, povinné osoby pro zpětný odběr výrobků a obalů, zpracovatelé stavebních odpadů apod. | organizační opatření |
| U.4. Je omezován provoz skládek mimo síť optimálního využití |
| U.4.1. Jsou vytipována zařízení k omezení a postupnému ukončení provozu včetně plánu na jejich uzavření a následnou rekultivaci | 30.6.2004 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 100 |
| U.4.2. Je zpracován návrh na přesměrování toků odpadů z ukončených zařízení na jiná provozovaná zařízení v kraji | 31.12.2005 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 200 |

Rizika a příležitosti :

R1 – omezený vliv kraje na spádové oblasti jednotlivých zařízení

R2 – nezájem obcí jako vlastníků skládek o ukončení jejich provozu

## Související realizační programy:

| Název | „Vytvoření sítě skládek splňujících technicko-organizační parametry pro provoz“ |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích k vytvoření funkční sítě velkokapacitních zařízení na území kraje a omezení provozu nezpůsobilých skládek a |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností 1.1., 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 31.12. 2007 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenské firmy |
| Dotčené subjekty | soukromý sektor, města a obce, kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 1,4 mil. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje |

Cíl V:

U všech skládek provozovaných na území kraje bude do konce roku 2004 provedena prověrka provozu a technického stavu. Do konce roku 2005 bude sestaven „Site Reconditioning Plan“ dle směrnice Rady EU 99/31/EC o skládkách odpadů, s cílem do roku 2009 přizpůsobit stávající skládky novým právním předpisům.

Požadované výstupy:

V.1. Do konce roku 2004 budou provedeny audity s vyhodnocením technického stavu a podmínek provozu všech skládek na území kraje ve vztahu k předpisům EU o skládkování, zejména vzhledem k směrnici Rady EU 99/31/EC o skládkách odpadů,

V.2. Provozovatelé skládek zpracují dle potřeb kraje Site Reconditioning Plan do konce roku 2005,

V.3. Opatření k uvedení skládky do souladu s požadavky kraje budou provedena do konce roku 2009,

V.4. Kraj ukončí provoz skládek, které nesplnily do konce roku 2009 stanovené podmínky.  Provozovatelé skládek zajistí řádnou rekultivaci,

V.5. Pravidelná kontrola všech provozovaných i ukončených skládek.

| Činnosti | termín | odpovědnost | náklady (tis.Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1.Do konce roku 2004 budou provedeny audity s vyhodnocením technického stavu a podmínek provozu všech skládek na území kraje ve vztahu k předpisům EU o skládkování, zejména vzhledem k směrnici Rady EU 99/31/EC o skládkách odpadů |
| V.1.1. Zhodnocení všech skládek v kraji podle požadavků na Site Reconditioning Plan (SRP). Stanovit požadavky na úpravu jednotlivých skládek. | Částečně provedeno, 31.12.2004 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 300 |
| V.2. Provozovatelé skládek zpracují dle potřeb kraje Site Reconditioning Plan do konce roku 2005 |
| V.2.1. Zpracovat SRP pro jednotlivé provozované skládky na území kraje včetně stanovení harmonogramu prací na uvedení skládky v soulad s požadavky právních předpisů a potřeb kraje | 31.12.2005 | Provozovatelé skládek | náklady ponesou provozovatelé skládek |
| V.3.Opatření k uvedení skládky do souladu s požadavky kraje budou provedena do konce roku 2009 |
| V.3.1. důsledně kontrolovat realizaci opatření uvedených v SRP | 31.12.2009 | Kraj, ČIŽP | organizační opatření |
| V.3.2. Zhodnotit soulad provedených opatření a požadavků SRP | 31.12.2009 | poradenská firma v rámci realizačního programu | 400 |
| V.4. Kraj ukončí provoz skládek, které nesplnily do konce roku 2009 stanovené podmínky |
| V.4.1. Postupně uzavírat skládky, které nesplňují cíle POH a požadavky podle SRP | 31.12.2010 | Kraj, provozovatelé skládek, | organizační opatření |
| V.4.2. Skládky uzavírat podle plánu s realizací rekultivačních opatření a následného monitoringu | 31.12.2010 | Provozovatelé skládek, poradenská firma v rámci realizačního programu | organizační opatření |
| V.5. Pravidelná kontrola všech provozovaných i ukončených skládek |
| V.5.1. Zajistit pravidelnou kontrolu technicko-organizačních opatření na provozovaných i ukončených skládkách na území kraje | trvale od 1.1.2005 | Kraj, ČIŽP | organizační opatření |

Rizika a příležitosti :

R1 – Nedostatek investic u majitelů a provozovatelů skládek zejména z komunální sféry může omezit realizaci cílů podle SRP

R2 - Sociální nepřijatelnost zvýšených cen za modernější nakládání s odpady.

## Související realizační programy:

| Název | Plán úprav skládek na území Středočeského kraje |
| --- | --- |
| Charakteristika | návrh a realizace systému opatření vedoucích k zajištění provozu skládek v souladu se zákonnými požadavky a ukončení provozu nezpůsobilých skládek |
| Rozsah | v rámci programu bude provedena příprava a realizace činností 1.1., 3.2, 4.2, |
| Termín realizace | od schválení KPOH do 31.12. 2009 |
| Zadavatel | KÚ odbor ŽPaZ |
| Zpracovatelé | poradenské firmy |
| Dotčené subjekty | soukromý sektor, města a obce, kraj a krajský úřad |
| Předpokládané náklady | 0,7 mil. Kč |
| Způsob financování | rozpočet kraje |

Navržené realizační projekty lze spojit do jednoho.

B. NÁSTROJE NA PODPORU POHK A JEHO ŘÍZENÍ

V úvodu této kapitoly jsou přehledně uvedeny nástroje, které jsou použitelné k prosazování zásad a dosahování cílů krajského plánu odpadového hospodářství. Záměrně nebyly uvedeny všeobecně známé nástroje, kterými však kraj nedisponuje ani je nemůže ovlivnit. Úplný přehled všech nástrojů je podán v analytické části krajské koncepce nakládání s odpady pro Středočeský kraj (2002).

Klasifikace nástrojů do tří základních skupin a jejich názvosloví bylo převzato z realizačního projektu k POH ČR ”Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů” (CEMC, prosinec 2003). V této studii je rovněž možné najít podrobnější popis uvedených nástrojů. Ke všem použitelným nástrojům uvádíme kompetentní orgány a subjekty a dále je stručně charakterizována možnost použití konkrétního nástroje.

Doporučujeme, aby využití uvedených nástrojů bylo detailněji rozpracováno formou krajského realizačního projektu.

| E K O N O M I C K É N Á S T R O J E |
| --- |
| Nástroj | Kompetence | Využitelnost |
| Dotace a podpory z fondů EU (strukturální, kohezní) | MŽP ČR, SFŽP ČR | projekty integrovaných systémů OH celostátního významu |
| Dotace a podpory ze Státního fondu životního prostředí | SFŽP ČR | projekty integrovaných systémů OH celostátního a regionálního významu |
| Dotace a podpory z Fondu životního prostředí Středočeského kraje | kraj | projekty vzdělávání a osvěty , menší investiční akce (sběrné dvory apod.), projekty domácího kompostování |
| Investice z ostatních veřejných rozpočtů | obce | projekty lokálního významu |
| Místní poplatek za provoz systému komunálních odpadů | obce | zdroj financování systémů komunálních odpadů |
| Poplatek za komunální odpad | obce | zdroj financování systémů komunálních odpadů |
| Úhrada za komunální odpad | obce | zdroj financování systémů komunálních odpadů |
| Finanční rezerva pro rekultivace a asanace skládek | provozovatelé skládek, krajské úřady | regulované uvolňování finančních prostředků, prevence vzniku nových ekologických zátěží |
| Poplatky za uložení odpadů | provozovatelé skládek, místně příslušné obce, krajský úřad | nepřímá podpora využívání odpadů, riziková složka jako potenciální zdroj pro krajské fondy ŽP |
| Pokuty dle § 66-70 zákona č.185/2001 Sb. | obce, OÚ obcí s rozšířenou působností, KÚ, ČIŽP | nástroj pro vymahatelnost povinností dle zákona o odpadech |
| Dotace a podpory systémů zpětného odběru | povinné osoby (výrobci, dovozci), autorizované společnosti | poplatky za využití složek KO, vybavenost kontejnery pro separovaný sběr obalových odpadů a některých výrobků |

| A D M I N I S T R A T I V N Í N Á S T R O J E |
| --- |
| Nástroj | Kompetence | Využitelnost |
| Souhlas k provozování zařízení dle §14 zák.č.185/2001 Sb. | krajský úřad | budování jednotné a přiměřené sítě zařízení pro nakládání s odpady |
| Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem dle § 16 zák.č.185/2001 Sb. | krajský úřad, OÚ obce s rozšířenou působností | regulace nakládání s nebezpečnými odpady (např.ze zdravotnictví) |
| Souhlas k míšení nebezpečných odpadů | krajský úřad, | regulace nakládání s nebezpečnými odpady (např.ze zdravotnictví) |
| Stanovení doby trvání a podmínek péče o skládku po jejím uzavření | krajský úřad | prevence vzniku „nových“ ekologických zátěží |
| Souhlas k upuštění od třídění odpadů | krajský úřad | regulace a nepřímá podpora odděleného sběru odpadů |
| Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle § 7-9 zák.č.185/2001 | původci odpadů, pověřené osoby, ČIŽP, MŽP, MZdr | monitoring vlastností N odpadů |
| Evidence odpadů a roční výkazy o odpadech | ČIŽP, OÚ obcí s rozšířenou působností | zdroj informací pro hodnocení plnění cílů POHK a příslušných indikátorů |
| Odpadový hospodář dle § 15 zák.č.185/2001 Sb. | původci odpadů, oprávněné osoby, krajský úřad | komunikace s významnými původci ohledně plnění cílů POHK |
| Určení míst pro odkládání KO a nebezpečných složek | obce | realizace systémů komunálních odpadů, případně i zpětného odběru, stavebních odpadů |
| Obecně závazné vyhlášky o systému komunálních odpadů | obce | realizace systémů komunálních odpadů, případně i zpětného odběru, stavebních odpadů |
| Smlouva o zařazení původců do systému komunálních odpadů | obce | možné řešení problematiky tzv. živnostenských odpadů |
| Obecně závazná vyhláška kraje o závazné části POHK | kraj | zajištění legislativní závaznosti POHK |
| připomínky k plánům odpadového hospodářství původců a obcí | kraj, původci, obce | zajištění praktické implementace zásad a cílů POHK |
| Integrovaná povolení (IPPC) dle § 33 zák.č.76/2002 Sb. | významní původci, provozovatelé, krajský úřad | zajištění praktické implementace zásad a cílů POHK |
| Stavební povolení dle zák. č.50/1976 Sb. (Stavební zákon) | stavební úřady | regulace správného nakládání se stavebními a demoličními odpady |
| Vyjádření k investiční výstavbě dle § 126 zák.č.50/1976 Sb. v územním a stavebním řízení | OÚ obcí s rozšířenou působností | regulace správného nakládání se stavebními a demoličními odpady |
| Vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenských úřadů | OÚ obcí s rozšířenou působností | stanovení podmínek pro podnikání oprávněných osob |
| Vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů | OÚ obcí s rozšířenou působností | regulace a vytváření jednotné a přiměřené sítě pro nakládání s odpady |

| Nástroj | Kompetence | Využitelnost |
| --- | --- | --- |
| Vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby s vlivem na OH | OÚ obcí s rozšířenou působností | předcházení vzniku odpadů, omezení množství vznikajících NO |
| Posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA) dle § 22 zák.č.100/2001 Sb. | MŽP, KÚ, | zajištění praktické implementace zásad a cílů POHK, regulace vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení |
| Kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství | obce, OÚ obcí s rozšířenou působností, KÚ, ČIŽP | tematické prověrky jednotlivých sektorů nakládání s odpady |

| O S T A T N Í N Á S T R O J E |
| --- |
| Nástroj | Kompetence | Využitelnost |
| Zařazení kritérií pro podporu cílů a zásad POHK do výběrových řízení na veřejné zakázky | kraj, obce | podpora využití recyklovaných materiálů a pod. |
| Zavádění environmentálních systémů řízení (EMAS, ISO) | původci, oprávněné osoby | možnost využití cílů a zásad POHK pro cíle a projekty EMS, prevence vzniku odpadů |
| Zavádění projektů čistší produkce (CPC) | původci, oprávněné osoby | předcházení vzniku odpadů, zlepšení kvality vznikajících odpadů - např. kaly z ČOV |
| Odborná podpora výkonu veřejné správy v odpadovém hospodářství | CEHO, kraj | pořádání seminářů a vzdělávacích programů ke zvýšení odbornosti a povědomí o POHK |
| Specializované vzdělávací semináře a programy | kraj | propagace nástrojů ke splnění cílů POHK (např.využití SDO) |
| Propagace formou prezentací na www.stredoceske-odpady.cz | kraj | propagace nástrojů, zásad a cílů POHK |
| Informační systém o odpadech (ISOH) | CEHO, MŽP, kraj | čerpání informací k hodnocení plnění cílů a indikátorů POHK |
| Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Stč.kraje | kraj | ovlivnění chování veřejnosti podporujícího plnění cílů POHK |

C. APLIKACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Středočeského kraje

V samostatné působnosti Středočeského kraje:

POH bude schválen v procesu dle §43 zákona č. 185/2001Sb. Závazná část bude vyhlášena formou obecně závazné vyhlášky kraje, kterou schvaluje Zastupitelstvo Středočeského kraje. Tím se závazná část POH stane obecně závazným právním předpisem.

Vlastní aplikace z pohledu samosprávy přísluší do garance náměstkovi hejtmana, který předkládá v této věci materiále ke schválení Radě Středočeského kraje. Poradním orgánem Rady kraje je komise pro životní prostředí.

K hodnocení aplikace POH bude zpracovávána 1 krát ročně zpráva o plnění cílů a předložena k projednání Radě kraje. Pro zpracování této zprávy bude ustanoveno kolegium složené ze zástupců samosprávy, orgánů vykonávajících státní správu v odpadovém hospodářství a zpracovatelů POH. Kolegium předloží návrh nejprve k projednání Komise pro životní prostředí.

V přenesené působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje:

Pro aplikaci POH bude vyčleněn jeden pracovník odboru životního prostředí a zemědělství, který bude zodpovědný za průběžné sledování plnění cílů POH.

Odbor životního prostředí zajistí zohlednění POH v rámci probíhajících řízeních, zejména na úseku nakládání s odpady, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a integrované prevenci znečišťování (IPPC).

V rámci metodického vedení bude zařazena problematika POH alespoň jedenkrát ročně na poradu s pracovníky Obcí s rozšířenou působností.

V přenesené působnosti Obcí s rozšířenou působností:

Při výkonu přenesené působnosti budou zohledňovány cíle POH, závazná část POH musí být převzata jako podklad pro vyjadřování v působnosti podle §79 zákona o odpadech.

V samostatné působnosti obcí:

Při své koncepční činnosti budou obce zohledňovat cíle POH. Závazná část POH musí byt promítnuta do zpracovávaných územních plánů obce.

Závazná část POH musí být v souladu s POH původce odpadů a při naplňování povinností a práv obce a fyzických osob při nakládání s komunálními odpady podle § 17 zákona o odpadech.

U původců odpadů:

Jsou povinni se řídit závaznou částí POH, zejména pak při zpracování POH původce odpadů.

## Řízení změn POH Středočeského kraje

Součástí roční zprávy k plnění cílů POH musí být i vyhodnocení  z pohledu funkčnosti, změně podmínek a návrh změn POH.

Ke změně POH se přistupuje vždy při změně POH ČR  nebo pokud tak uloží Rada Středočeského kraje svým usnesením přijatým na základě ročního vyhodnocení.

Krajský úřad průběžně shromažďuje náměty k POH, sleduje změny podmínek, především v souvislosti s ostatními koncepcemi Středočeského kraje.

## Komunikační strategie

Pro komunikační strategii bude využívána schválená Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Středočeského kraje. Budou využívány všechny nástroje uvedené v této koncepci.

V rámci komunikační strategie kraje k POH budou zejména využity tyto konkrétní nástroje:

Vydání POH v tištěné podobě, pro tuto podobu může být upraven tak aby byl všeobecně srozumitelný.

Bude zajištěno provozování WWW stránek, kde bude k dispozici plný text POH, zveřejňovány všechny vyroční zprávy k plnění cílů POH a vytvořeno diskusní forum pro veřejnost.

Bude zajištěno proškolování pracovníků obcí všech stupňů, minimálně jednou za dva roky.

Kraj bude zapojen v projektech na podporu cílů POH.

Minimálně jednou za dva roky bude svolána konference k problematice odpadů ve Středočeském kraji.